证书编号：国环评证乙字第2834号

漳平市吾祠乡至纵五线（陈地村）公路工程

环境影响报告书

（简本）

建设单位：漳平市菁华路桥投资建设有限公司

评价单位：广州市环境保护工程设计院有限公司

编制时间：二〇一五年一月

# 一 建设项目概况

## 1.1 项目地理位置

漳平市吾祠乡至纵五线（陈地村）公路工程位于漳平市吾祠乡，项目路线起点位于吾祠乡集镇附近的前村洋，经过吾祠乡吾祠村、陈地村，终点位于纵五线（纵五线规划路线桩号：K75+350），路线全长12.044km。项目地理位置见图2.1-1。

图1.1-1  项目地理位置图

## 1.2 工程概况

### 1.2.1路线走向及主要控制点

漳平市吾祠乡至纵五线（陈地村）公路工程，路线起点位于吾祠乡集镇附近的前村洋，经过吾祠乡吾祠村、陈地村，终点位于纵五线（纵五线规划路线桩号：K75+350）。

路线的主要控制点：吾祠乡前村洋、合溪坪、三班岬电站、炼州坂、纵五线（国道235线）。

### 1.2.2 工程技术指标和工程数量

（1）项目名称：漳平市吾祠乡至纵五线（陈地村）公路工程

（2）建设单位：漳平市菁华路桥投资建设有限公司

（3）建设地点：漳平市吾祠乡，见图2.1-1

（4）建设性质：新建

（5）建设标准：采用二级公路标准，设计行车速度40km/h，其中K0+000～K1+000双向四车道，路基宽度16m；K1+000～K12+044双向二车道，路基宽度8.5m；全线混凝土路面

（6）建设规模：本项目全长12.044km，其中建设中小桥402m/6座，涵洞48道

（7）项目总投资：13537.69万元；

（8）建设期：施工工期为2014年7月开工至2015年12月底完工，历时18个月

（9）项目组成：见下表2.2-1。

表2.2-1  项目组成及占地一览表

| 项目名称 | 漳平市吾祠乡至纵五线（陈地村）公路工程 |
| --- | --- |
| 起终点 | 起点位于吾祠乡集镇附近的前村洋，经过吾祠乡吾祠村、陈地村，终点位于纵五线（纵五线规划路线桩号：K75+350） |
| 道路长度 | 12.044km |
| 建设内容 | 路面 | 全幅水泥混凝土路面 |
|  | 路基 | 路基宽度 | 路基标准断面 |
|  |  | K0+000~K1+000 | 16m | 0.75m硬路肩+3.5m行车道+2×3.75m行车道+3.5m行车道+0.75m硬路肩 |
|  |  | K1+000~K12+044 | 8.5m | 0.75m硬路肩+2×3.5m行车道+0.75m硬路肩 |
|  | 桥梁 | 序号 | 桥梁名称 | 中心桩号 | 桥梁长度(m) | 孔数×孔径(m) | 桥梁类型 | 涉水桥墩 | 备注 |
|  |  | 1 | 岭兜坑中桥 | K3+280 | 67 | 3-20m | 水桥 | 1 | 新建，钻孔灌注桩基础 |
|  |  | 2 | 合溪坪中桥 | K5+569.5 | 47 | 2-20m | 水桥 | 1 | 新建，钻孔灌注桩基础 |
|  |  | 3 | 上坑兜1#中桥 | K6+300 | 87 | 4-20m | 水桥 | 2 | 新建，钻孔灌注桩基础 |
|  |  | 4 | 上坑兜2#中桥 | K6+558 | 47 | 2-20m | 水桥 | 1 | 新建，钻孔灌注桩基础 |
|  |  | 5 | 陈地路口中桥 | K7+840.00 | 67 | 3-20m | 水桥 | 0 | 新建，钻孔灌注桩基础 |
|  |  | 6 | 炼州坂中桥 | K11+535.00 | 87 | 4-20m | 旱桥 | 0 | 新建，钻孔灌注桩基础 |
|  | 交叉工程 | 序号 | 桩 号 | 交叉口名称 | 交叉类型 | 被交道路等级 | 备注 |
|  |  | 1 | K0+520.00 | 与县道604平交 | T字交叉 | 规划三级公路 | 列入本工程 |
|  |  | 2 | K1+220.00 | 原有道路平交 | T字交叉 | 等外路 | 列入本工程 |
|  |  | 3 | K7+815.00 | 与通往陈地村道路平交 | T字交叉 | 等外路 | 列入本工程 |
|  |  | 4 | K10+550.00 | 与通往炼州坂道路平交 | T字交叉 | 等外路 | 列入本工程 |
|  |  | 5 | 12+044 | 与纵五线平交 | T字交叉 | 规划二级公路 | 列入本工程 |
|  | 涵洞 | 全线涵洞48道，结构类型为钢筋砼盖板涵和钢筋砼圆管涵，用途为排水 |
| 项目占地 | 永久占地 | 永久占地48.99hm2 |
|  | 临时占地 | 施工场地、 （5处，占地0.93hm2） | 序号 | 桩号 | 占地（hm2） | 用地现状 | 地形 | 标高（m） |
|  |  |  | 1# | K2+700 | 0.26 | 草地 | 平坦 | 685 |
|  |  |  | 2# | K5+500 | 0.08 | 未利用地 | 平坦 | 530 |
|  |  |  | 3# | K6+450 | 0.18 | 草地 | 平坦 | 520 |
|  |  |  | 4# | K7+700 | 0.20 | 草地 | 平坦 | 490 |
|  |  |  | 5# | K11+250 | 0.21 | 未利用地 | 平坦 | 430 |
|  |  | 弃渣场 （2处，共弃渣0.54万m3） | 序号 | 桩号 | 占地（hm2） | 场地容量（万m3） | 弃渣量（万m3） | 用地现状 |
|  |  |  | 1# | K2+200 | 0.26 | 2.5 | 1.75 | 主要为荒地及少量耕地 |
|  |  |  | 2# | K6+700 | 0.28 | 2.0 | 0.79 | 以荒地、山坳地为主 |
|  |  | 临时堆土场（3处，占地1.05hm2） | 序号 | 桩号 | 占地（hm2） | 堆土量（万m3） | 用地现状 | 备注 |
|  |  |  | 1# | K0+650 | 0.37 | 0.78 | 草地 | 堆放表土 |
|  |  |  | 2# | K5+200 | 0.26 | 0.52 | 草地 | 中转场 |
|  |  |  | 3# | K11+300 | 0.42 | 0.84 | 未利用地 | 堆放表土 |

工程特性见表1.2-2。

表1.2-2  项目工程特性表

| 一、项目概况 |
| --- |
| 项目名称 | 漳平市吾祠乡至纵五线（陈地村）公路工程 |
| 建设地点 | 漳平市吾祠乡 |
| 建设规模 | 路线全长 | 12.044km |
| 公路等级 | 二级公路 | 工程性质 | 新建 |
| 建设单位 | 漳平市菁华路桥投资建设有限公司 |
| 总投资 | 13537.69万元 | 建设期 | 18个月 （2014年7月~2015年12月） |
| 二、主要技术标准 |
| 项目 | 技术指标 |
| 起讫桩号 | 起点 | K0+000.00 |
|  | 终点 | K12+044 |
| 公路等级 | 二级 |
| 设计行车速度 | km/h | 40 |
| 路基宽度 | 16m（K0+000～K1+000，规划集镇路段） |
|  | 8.5m（K1+000～K12+044，一般路段） |
| 车道数 | 道 | 双向2车道（K0+000～K1+000，4车道） |
| 圆曲线最小半径 | m | 一般值 | 100 |
|  |  | 极限值 | 60 |
| 平曲线最小半径 | m | 70 |
| 停车视距 | m | 40 |
| 会车视距 | m | 80 |
| 超车视距 | m | 200 |
| 最短坡长 | m | 160 |
| 最大纵坡 | % | 6.8 |
| 大中桥设计洪水频率 | 遇/年 | 1/100 |
| 小桥涵设计洪水频率 | 遇/年 | 1/50 |
| 路基设计洪水频率 | 遇/年 | 1/50 |
| 设计汽车荷载 |  | 公路—Ⅱ级 |
| 交通工程及沿线设施等级 |  | C级 |
| 路面设计标准轴截 | 标准轴载（KN） | 双轮组单轴100 |
| 三、主要工程数量 |
| 项 目 | 单位 | 数 量 | 项 目 | 单位 | 数 量 |
| 征用土地 | hm2 | 48.99 | 拆迁房屋 | m2 | 4000 |
| 挖方 | 万m3 | 144.58 | 桥梁小计 | m/座 | 402/6 |
| 填方 | 万m3 | 142.04 | 平面交叉 | 处 | 5 |
| 弃方 | 万m3 | 2.54 | 涵洞 | 道 | 48 |

1.3 工程用地及拆迁

（1）工程占地

本工程占地共计48.99hm2，分为永久占地和临时占地两部分：永久占地主要为主体工程、弃渣场，占地面积47.01m2；临时占地主要为施工场地、临时堆土场，占地面积1.98hm2。按照土地利用现状分类（GBT21010-2007），工程总占地中耕地2.6hm2、林地43.67hm2、园地0.2hm2、草地1.81hm2、其他用地0.71hm2。拟建道路占地性质、占地类型及占地面积详见表2.2-5。

表2.2-5  工程征占地情况表

| 项目 | 土地占用类别及面积（hm2） |
| --- | --- |
|  | 小计 | 耕地 | 林地 | 园地 | 草地 | 其他 |
| 永久占地 | 主体工程 | 46.47 | 2.6 | 43.67 | 0.2 |  |  |
|  | 弃渣场 | 0.54 |  |  |  | 0.54 |  |
| 临时占地 | 施工场地 | 0.93 |  |  |  | 0.64 | 0.29 |
|  | 临时堆土场 | 1.05 |  |  |  | 0.63 | 0.42 |
| 合计 | 48.99 | 2.60 | 43.67 | 0.20 | 1.81 | 0.71 |

（2）拆迁安置

本工程拆迁建筑物面积约为4000m2，拆迁房屋主要以土木结构为主，拆迁的民居共涉及所属乡镇的拆迁户约10户，受影响人口约50人左右。拆迁建筑垃圾约0.08万m2。

征地拆迁采用货币补偿方式，拆迁房屋多就近安置。征地拆迁工作由项目建设单位出资，当地政府负责组建拆迁公司实施。电力、电讯线路按原标准予以复建，复建费用一并纳入项目主体工程投资。本评价报告不包括拆迁安置工程，拆迁安置区环境影响评价报告需另行报批。

1.4 施工工期及施工计划

根据本工程实际情况及有关部门对施工工期安排的意见，本项目拟定于2014年10月开工建设，2016年3月底竣工验收，施工期为18个月。其中施工准备期4个月（2014年10月至2015年1月），施工期14个月（2015年1月至2016年3月）。

项目施工进度详见表2.2-9。

表2.2-9  施工进度表

| 年份 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 季度 | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |
| 路基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁、涵洞工程 |  |  |  |  |  |  |
| 路面及沿线设施 |  |  |  |  |  |  |
| 交通工程及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |

二、工程环境影响评价

## 2.1 生态环境影响

（1）生态保护目标

公路中心线两侧各300m以内区域，以及弃土场、临时道路、施工场地，考虑可能影响的土地、土壤、植被、作物、动物等要素；

（2）生态环境现状

本项目征占地范围内土地利用类型主要为林地。选址区现有植被均为常见性和广布性物种，无当地特有物种分布。

项目区范围内未发现珍稀野生动物和需要特殊保护的野生动物，未发现重要野生动物或鸟类的栖息或营巢繁殖的敏感生境，区域内野生动物主要有当地常见的老鼠、鸟类、碟类、娥类、蜂类等，且密度和种群数量相对较低，主要有山地草地鸟类和农地鸟类两大类群。区内现有动物主要为一些与人类密切相关的伴人动物或生态上特殊适应农田及居民区生活环境的类型。以鸟类、狗、猫、兔等小型动物为主。

本项目周边水体为溪南溪。通过现场调查，参阅相关资料，现状沿线水域内的水生生物以浮游动物为主，鱼类较少，均为当地常见的分布种类。

（3）生态环境影响

道路建设施工期对生态环境的影响和破坏途径主要是主体工程占用和分割土地使沿线植被覆盖率降低，路基挖填破坏原地形地貌和植被，同时也破坏土壤结构和肥力，工程活动打破了自然原有的生态平衡，对沿线生物的生存产生不利的影响等。

评价范围内没有发现珍稀濒危动物。工程占地将减少动物的环境，对可能存在的保护动物可能造成一定的影响，但影响有限。

评价范围内无国家级保护的珍稀两栖动物。由于道路没有大面积占用河流及周边用地，只要水体没有受到污染，道路建设对其影响非常有限。。

（4）生态环境保护措施

合理调配土石方，在经济运距内充分利用移挖作填。项目沿线居民分布相对集中，施工人员日常生活应尽可能地租用当地民房或公共房屋；施工场地则应布设在公路用地范围内，以减少临时性用地。

## 2.2 声环境影响

（1）声环境保护目标

沿线的主要敏感目标主要为吾祠村前村洋。

（2）声环境质量现状

从监测结果表明，吾祠村前村洋的背景噪声值及昼夜间交通噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在区域声环境现状良好。

（3）噪声影响预测结果

施工期：

①实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公示进行计算。

②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响路基施工昼间将主要出现在距施工场地昼间66.8m，夜间将主要出现在距施工场地266.1m范围内。

因此，施工期间在不采取遮挡措施下，项目施工场界处噪声将超过GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中规定的排放限值。

运营期：

运营近期、中、远敏感点昼夜间受本工程交通噪声影响，环境噪声值有所增加，但根据预测贡献值叠加背景值后，公路沿线敏感点昼夜间噪声值均不超标。

（4）施工期噪声控制性措施

①施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔声罩（如发电车等），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

②筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时高达 85dB 以上（如凿岩机作业），其他施工阶段的一般施工噪声的达标距离，约为 200m。所以施工应选用低噪声低振动的施工工艺。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00～22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

③项目沿线离居民点相对较近，施工中应采取以下措施：进行高噪声作业时应避开居民区的午间和夜间的休息时段，若夜间确需连续高噪声（高振动）作业的，应报当地环保行政主管部门批准，并公告居民最大限度地争取民众支持。

④建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

（5）营运期噪声控制性措施

根据《地面交通噪声污染防治技术政策》(环发[2010]7 号发布)，防治道路交通噪声可以从以下几个方面着手：合理规划布局；加强噪声源控制；从传声途径噪声削减；对敏感建筑物噪声防护；加强交通噪声管理。根据项目具体建设情况和环境特点，本评价提出以下声环境保护原则：

① 在技术经济可行条件下，优先考虑对噪声源和传声途径采取工程技术措施，实施噪声主动控制。

②对于营运中期环境噪声预测达标，而远期超标的敏感点采取跟踪监测，预留资金，视监测结果采取相应措施的方法。

③降噪措施实施后，对于背景噪声达标的敏感目标应能满足相应类区环境质量标准或满足室内相应的使用功能指标。

④加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过人口密度较大的村镇路段附近设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题。

⑤强化路面养护，保证公路的良好路况。

⑥加强拟建工程征地范围内可绿化地段的绿化工作。对路堤边坡、排水沟边路段等进行统一的绿化工程设计，路经村庄路段两侧在可能情况下营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，加强对交通噪声的阻隔、吸收作用。同时尽量利用村镇与公路之间的闲散空地营建防护林。

⑥根据交通噪声预测结果以及声功能区划，建议拟建公路的噪声防护控制距离定为公路红线外两侧各 35m。在公路两侧噪声控制距离以内不宜作为学校、医院等建设用地，特别是在未采取任何有效防护措施的情况下，临路第一排不宜建设学校、医院、疗养院等特殊敏感建筑，在噪声防护控制距离内如确需建设上述敏感建筑物时，则应要求设计部门自行采取降噪措施，以使室内满足室内相应功能的要求。

## 2.3 水环境影响

（1）水环境保护目标

拟建公路沿线伴行（K5+200~K11+500）的溪南溪水域。

（2）水环境质量现状

评价区域的监测断面各项评价因子单项标准指数均小于1，项目区域地表水中环境质量现状可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准及《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准，项目区域水环境质量现状良好。

（3）水环境影响结论

施工期水环境影响：

本项目不新建施工营地，租住周边居民房，生活污水纳入当地的污水处理系统。由于本工程线路较短，施工量不大，施工人数相对较少，产生的污染物相对较少，对当地的受纳水体的影响较小。

道路开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转中产生的油污水、施工机械维修过程中产生的含油污水。施工场内车辆设备临时保养场地必须配备相应的污水处理设施，考虑到汽车冲洗水对水质要求较低，该类车辆废水经过处理后回用于车辆冲洗。

运营期水环境影响：

项目运营期间道路表面径流对水环境影响不大因此，项目的建设不改变河流的位置、流向，能够保障项目区的排水通畅。

（3）水环境保护措施

① 箱涵施工水污染控制措施

A、桥涵基坑开挖工程应尽量安排在枯水期施工。

B、工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料、化学品等）的运输过程中防止洒漏条款。禁止在沿线沟渠附近设置各种散装或有害物质的材料或废弃物的堆放场地，以免随雨水冲入附近水体，造成地表水污染。

C、禁止桥涵基坑开挖及箱体施工过程中产生的渣土及施工废弃物排入地表水体，桥涵施工区附近设置必要的排水沟用以疏导施工废水，排水沟土质边坡及时夯实。

② 生产废水污染防治措施及建议

沿线施工生产废水经处理后尽量回用，未能回用的生产废水应处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中二级标准后排放。同时，本工程施工的车辆、设备维修尽量利用周边现有的机修服务站，禁止新设机械维修场地。

③ 施工生活污水、垃圾控制措施

为了减少施工场地的生活污水和垃圾对周边环境的影响，本评价建议施工人员日常生活可依托当地村庄，租用居民的闲置空房进行施工生活，因而这部分施工人员产生的生活污水和生活垃圾可依托当地现有的处理方式。由于本工程施工人数相对较小，污染物产生量不大，且是临时性的，因而对当地受纳水体的影响较小，因而本工程租用当地村庄的民房进行施工生活是可行。

④ 营运期应加强公路排水设施的管理，维持经常性的巡查和养护，对跨河路段要配备排水设施。制订风险事故应急计划，防止风险事故污染水体。

## 2.4 大气环境影响

（1）大气环境保护目标

公路沿线两侧200m以内的单位及住宅区。

（2）大气环境现状

该区域大气环境质量较好，能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级浓度限值。

（3）大气环境影响预测

拟建公路通车营运后，在通常情况下：至公路运营远期，各路段CO、NO2浓度高峰小时与日平均浓度增量最大值不大，叠加本底浓度后在距路中心线20m外可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，表明公路通车后CO、NO2对公路沿线影响很小。项目所在地空间较开阔，利于污染源扩散，而且填、挖方路基边坡采用砌石防护和植草绿化。因此，随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，公路对沿线空气质量带来的影响将随之减少，CO、NO2对沿线环境空气质量的影响均在环境空气质量允许范围内。

（4）大气环境保护措施

施工期：

（1）运输扬尘防治措施

① 运输车辆的载重应符合有关规定，防止超载，按照规定路线行驶；② 运送土石方和建筑材料的车辆应按规定配置防洒装备，实行密闭运输；③ 施工场地的出入口内侧应设置洗车平台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶离工地前应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

（2）施工场地内扬尘防治措施

① 施工过程中，洒水作业保持一定的湿度；②物料和垃圾应密闭运输；易产生扬尘污染的料堆应严密遮盖或在库房内存放；③ 工程建设期间，施工场地内车行路径应铺设钢板、混凝土或其他功能相当的材料，出口处硬化路面不小于出口宽度，防止机动车扬尘。④ 土方集中堆放，加强回填土方管理；⑤ 临时弃渣场应设置高于废弃物堆的围栏、防风网、挡风屏等。

运营期：

① 靠近公路两侧，尤其是敏感点附近多种植乔、灌木。这样即可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。

② 建议实施上路车辆的达标管理制度，对于排放不达标的车辆不允许其上路。另外，随着汽车工业的发展和燃料的改进，也将会有助于降低公路汽车尾气的影响。

## 2.5 固体废物

（1）影响分析

施工人员在工作和施工中避免不了要产生固体废物。固体废物是多种污染物的最终形态，成份十分复杂。固体废物对周围环境的影响分析如下：

（1）对水体的影响

固体废物的不适当处置，会受到雨水淋溶、地表水浸泡或渗入地下，其中的有毒有害成分溶出可引起水体污染。

（2）对大气环境的影响

除小部分固体废物本身有异味或恶臭外，大部分是在生物和细菌的作用下或遇水引起化学反应等释放出有毒、有害气体，不但污染大气，而且所含的CO、CH4、H2S等气体达到一定浓度时，会发生爆炸。

（3）其他影响

① 生活垃圾是苍蝇和蚊虫滋生、致病细菌繁衍、鼠类肆虐的场所，是流行病的重要发生源，垃圾发出的恶臭也令人生厌；

② 固体废物的不适当堆置，会会侵占土地资源，破坏地貌、植被及周围自然景观，使堆置区的土壤酸化或碱化、变硬，导致土壤结构受到破坏，或受到毒物、致病菌的污染。

（2）控制措施

施工期：

① 拆迁和施工垃圾

施工过程中拆迁产生的建筑垃圾主要包括废砖瓦、建筑材料下脚料、包装袋等，这些固体废物大部分可以回收利用；而另一部分土、石沙等建筑材料废弃物应及时调配，清运到需要填方的地点；而拆迁建筑时产生的诸如废砖、瓦、空心板等固体废物可当作筑路的填料。

② 生活垃圾

施工现场应设置垃圾池收集生活垃圾，并与当地环卫部门联系，保证垃圾及时清运。

③ 原料临时堆存场地的管理

施工阶段应妥善保管建筑材料，使其远离河流，并在原料临时堆存场地设置临时遮挡的帆布，避免被暴雨冲刷进入水体而污染水质。

## 2.6 水土保持

本工程占地共计48.99hm2，分为永久占地和临时占地两部分：永久占地主要为主体工程、弃渣场，占地面积47.01m2；临时占地主要为施工场地、临时堆土场，占地面积1.98hm2。按照土地利用现状分类（GBT21010-2007），工程总占地中耕地2.6hm2、林地43.67hm2、园地0.2hm2、草地1.81hm2、其他用地0.71hm2。

本工程挖方总量为144.58万m3，填方总量142.04万m3，弃方总量2.54万m3。主体工程挖方142.92万m3（包括路基挖方、桥梁施工导流围堰拆除），路基填方量为140.38万m3。根据后期工程绿化所需回填覆土的量以及工程建设占地类型进行表土的剥离，本项目后期需回填表土量为1.66万m3。

工程预测时段内可能造成的水土流失总量为12419t，原地貌水土流失量331t，工程新增水土流失量12087t。本工程水土流失主要集中在主体工程区和施工期，应作为水土流失防治和监测的重点区域及重点时段。

本项目主体已有的水保投资为95.94 万，新增的水保投资为291.12万，水土保持方案估算总投资387.06万元，其中工程措施投资137.96万元，植物措施投资52.13万元，施工临时工程投资84.90万元，独立费用43.95万元，基本预备费19.14万元，项目需缴纳水土保持补偿费48.99万元。项目水土保持措施实施并发挥效益后，项目扰动土地整治率可达99%，水土流失总治理度可达97%，土壤流失控制比为1.43，拦渣率为98%,林草植被恢复系数可达97%，林草覆盖率可达27%。各项指标均能满足防治目标的要求。

## 2.7社会环境影响

本项目的实施可以促进沿线村庄的改造和建设，有利于道路两侧耕地和杂地的综合整治、合理规划和开发利用，对推动漳平市的建设，发展漳平市的经济具有十分重大的意义。道路建设完成后，使其服务范围内居民生活条件的改善，以及当地社会经济的发展。

项目沿线未涉及文物古迹及风景名胜区，工程征地及房屋拆迁将对当地居民的农业生产、生活产生一定的影响，征地补偿及移民安置是本项目主要的社会问题。工程建设方应该按照国家有关法律、法规和政策并结合当地居民的实际生活水平，按拆迁补偿方案执行，确保征地拆迁户的生活不低于现有水平。在采取合理的施工条件下，工程建设对沿线的水利灌溉设施、电力电讯设施、交通设施等的影响不大。项目施工产生的扬尘、噪声、振动、固体废弃物产生和交通拥堵等将对沿线居民的生活环境造成一定的影响。但只要建设方严格按照本环评报告书中提出的各种环保措施，合理安排施工场地，做好噪声防尘措施，加强施工人员的管理，可保证区域内交通的畅通，较大程度的减少对居民正常的生产、生活的影响。

## 2.8 风险评价分析

道路全线发生危险品运输事故的概率较小，危险化学品运输车辆发生事故的概率相对较低。因此，从风险角度分析，本项目建设是可行的。拟建公路应按《国家突发环境事件总体应急预案》和《福建省突发环境事件应急预案》、《福建省交通厅突发公共事件应急预案》的有关规定实施应急预案。

## 2.9 社会稳定风险评估

从环境保护角度分析，本项目的建设合理、合法，建设时机成熟，公众参与调查结果表明，沿线地方政府和公众均支持该项目建设。只要采取报告书提出的各项环保措施、确保污染物达标排放，本项目可能引发的不利于社会稳定的综合风险值较小，风险程度低，意味着项目实施过程中出现群体性事件的可能性不大。

三、公众参与

本次公众参与采用现场粘贴公告、发放公众意见征询表、网上公示等形式进行调查。

本次公众意见调查，共向漳平市吾祠乡人民政府、吾祠乡留地洋村民委员会、吾祠乡吾祠村村民委员会发放“单位团体意见征询表”3份，向沿线受影响及可能受影响的村民代表发放“公众意见征询表”50份，收回有效调查表47份。

公众参与调查与征询结果表明，本项目得到了公路沿线的广大群众、当地社会团体单位的支持和认可。他们认为本项目不仅对提高人民生活水平以及促进当地经济的繁荣发展是有利的，还能改善当地的交通条件，并要求尽快建成通车。100%的被调查公众表示对该项目建设持支持的态度，无反对该项目建设的公众。

另一方面，公众对项目施工时将存在的施工扬尘、施工噪声等环境污染和扰民事件也表示了担忧，希望建设单位能够引起足够重视，加强施工期及运营期的环境保护，结合本报告书提出的各项要求，采取合理的环境保护措施，加强环境管理，在提高工程进度的同时更要把保障周围群众利益放在首位，将工程建设对环境的影响降至最低限度。

公众所关注的工程建设带来的社会影响主要集中在征地拆迁的补偿措施及落实情况上，希望基层及相关部门做好征迁安置补偿措施的宣传及落实工作，加强与群众沟通，协调和解决好项目建设与社会、经济和周围环境的关系，确保工程顺利进行。同时，设计单位在下一阶段设计中应进一步优化线路，尽可能减少拆迁量，同时避免线路距民房过近。

四、评价总结论

漳平市吾祠乡至纵五线（陈地村）公路工程的建设，改善了漳平市的交通出行环境，项目的建设对满足交通发展需要、促进漳平市经济、旅游发展和带动沿线土地的开发利用具有重要意义。本项目的建设符合国家产业政策，符合漳平市交通路网规划。

项目建设会对沿线的生态环境、声环境、水环境以及沿线居民生活质量产生一定的不利影响，但在认真落实本报告书中提出的各项减缓和保护措施，确保环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，是可以有效预防和控制生态破坏和确保污染物达标排放。

评价认为，项目路线布设较合理，工程建设不存在重大的环境制约因素，在严格执行和认真落实报告书提出的各项措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

五、联系方式

（1）建设单位名称及联系方式

单位名称：漳平市菁华路桥投资建设有限公司

联 系 人：黄先生           联系电话：15059907025

（2）评价机构名称及联系方式

评价单位：广州市环境保护工程设计院有限公司

联系人：王先生               邮箱：865541404@qq.com

电话：0591-83298612          传真：0591-87667867

地址：福州市五一北路1号力宝天马大厦1404

邮编：350001