国环评证甲字第2202号

ISO9001认证号:03804Q10355R0S

漳平龙鑫钢铁有限公司现代装备制造业特钢铸造基地项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：漳平龙鑫钢铁有限公司

二○一七年十一月

漳平龙鑫钢铁有限公司现代装备制造业特钢铸造基地项目环境影响报告书

（简本）

福建金大鑫钢铁铸造有限公司于2011年1月18日委托福建省环境科学研究院开展“福建省龙岩市钢铁铸造产业基地项目”的环境影响评价工作。由于存在诸多客观因素，该项目环评一直未能顺利开展。现该项目的建设单位已由福建金大鑫钢铁铸造有限公司变更为我司（漳平龙鑫钢铁有限公司），但项目的建设地点不变，具体的建设内容也基本与原先保持一致。由“福建省环保厅关于福建省环境科学研究院环评工作的函”（ 闽环评函〔2016〕75号）可知，该项目已列入福建省环境科学研究院“可继续完成的建设项目环境影响评价报告书（表）清单”。根据“闽发改备[2017]F02205号”可知，现由漳平龙鑫钢铁有限公司，继续推动该项目的环评工作。

环评信息已于2017年9月15日至2017年9月28日在漳平市人民政府和福建省环境科学研究院的网站予以公示。现环评报告书初稿已编制完毕，拟报送环保部门审查，现将简本公示如下：

1项目概况

1.1工程名称、地点

(1)项目名称：漳平龙鑫钢铁有限公司现代装备制造业特钢铸造基地项目；

(2)建设单位：漳平龙鑫钢铁有限公司；

(3)项目性质：迁建项目；

(4)建设地点：漳平市西园乡北部的遂林村，项目具体地理位置详见图1；

(5)占地面积：特钢铸造基地生产厂区用地面积183.33公顷（未包括卓宅车站改造和铁路专用线，以及管理和科研区的用地面积），其中特钢功能区用地面积111.05公顷，铸铁、铸钢功能区用地面积72.28公顷。预留发展用地面积42.53公顷。

(6)项目投资：项目总投资48.29亿元。其中建设投资43.55亿元，建设期利息1.60亿元，铺底流动资金3.14亿元。

图1  项目地理位置图

1.2项目组成

项目主要建设内容有：

（1）原料场系统：设计原料场年受料总量263万吨，年混匀处理量126.3万吨；

（2）1×180m2烧结系统：年工作365天，每天三班，每班工作8小时。主机年工作330天，作业率为90.4%，年产烧结矿142万吨；

（3）1×1080m3高炉炼铁系统：年平均利用系数取2.65t/(m3.d)，年产100万吨铁水；

（4）1×120t转炉炼钢、精炼及8机8流方坯连铸系统：炼钢系统建设1个120t转炉炼钢车间，包括： 1套铁水预处理装置、1座120t顶底复吹转炉、1座120t LF钢包精炼炉、1套120t RH真空精炼装置，1台8机8流方坯连铸机以及相关配套公辅设施；

（5）建设现代化优特钢棒材与线材轧机各1套：该项目新建连续棒材生产线1条，年生产规模28万吨。新建高速线材生产线1条，年生产规模22万吨；

（6）建设年产50万吨现代化特钢铸造生产线1条：其中铸铁零部件44万吨/年，铸钢零部件6万吨/年；

（7）1×300t/a活性石灰窑1座：石灰车间建设规模为10万吨／年；

（8）其他公辅设施：含制氧设施、供配电设施、给排水设施、煤气设施、总图及运输设施等。

表.1  项目组成一览表

| 项目名称 | 规模 | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料场 | 一次料场有3个料条，年收料量263万吨，年混匀处理量126.3万吨。 | 设计原料场年受料总量263万吨，年混匀处理量126.3万吨。火车受卸系统，主要卸车设备有2台链斗卸车机，1台设备能力220t/h，1台设备能力135t/h，输出系统能力1200t/h。汽车受卸系统汽车受卸系统，汽车受料槽有12个，输出系统能力1200t/h，同时考虑汽车可直接进入一次料场卸料。一次料场有3个料条，每个料条堆料宽度35m，堆料长度470m。原料贮存3～45天，总贮存量41.5万吨；混匀料场设计有1条，采用1条2堆制作业，1个料堆堆料长度200m，堆料宽度24m，混匀矿贮存量3.9万吨，有效贮量可供烧结使用10天。原料供应采用胶带机输送至用户。 |
|  | 烧结车间 | 根据高炉配比要求，所需烧结矿量142万吨/年。配置一台180m2带式烧结机，烧结机利用系数为1.0t/(m2.h)。 | ①燃料破碎室：燃料破碎采用二段开路破碎，设有两个系统，分别为2台(750×700对辊破碎机和2台(900×700四辊破碎机。正常生产时，一个系统工作，一个系统备用。焦粉和无烟煤被破碎至3~0mm后由胶带机运往配料室。 |
|  |  |  | ②配料室：配料系统由计算机控制，采用自动重量配料，配矿槽设料位检测仪。配料室采用料槽单列布置，共配备16个配料槽，其中铁料六个、燃料二个、熔剂三个、生石灰三个、冷返矿二个。。 |
|  |  |  | ③混合系统：一次混合室内设有1台(3200×13000圆筒混合机。二次混合室内设有1台(3600×18000圆筒混合机。 |
|  |  |  | ④烧结及冷却室：烧结及冷却室主要配置有1200×9000梭式布料器、180m2烧结机、(1700 ×3500mm单辊破碎机和1台195m2鼓风环式冷却机，烧结点火采用双斜式点火保温炉，点火温度1100±50℃，点火时间1～1.5min。。 |
|  |  |  | ⑤主抽风系统：主抽风机选用1台SJ17500主抽风机，风量为17500m3/min。为防止主抽风机噪声污染，出口设有消音器。 主电除尘采用四电场电除尘器，除尘效率98%以上，烟囱高度120m。 |
|  |  |  | ⑥成品筛分、整粒系统： 成品筛分、整粒系统按双系列布置，一系列生产，一系列备用。共设有三段筛分流程。 一次成品筛分室设有2台3000×7500mm椭圆振动筛，筛板分为两段筛，分级点16mm，筛板为冲孔式。 二次成品筛分室设有2台3000×9000mm椭圆振动筛，分级点为10mm，筛板为冲孔式。 三次成品筛分室设有2台3000×9000mm椭圆振动筛，筛板分为两段筛，分级点5mm，筛板为冲孔式。 成品筛分、整粒系统除尘选用双室三电场电除尘器，除尘效率可达98%以上。 |
|  |  |  | ⑦成品矿仓：该室共设有7个矿仓，共可贮矿~5950t，可以起到烧结机与高炉生产的调节作用。 |
|  | 炼铁车间 | 全厂建设1座1080 m3高炉，年产生铁100万吨。 | ①原、燃料贮运系统：原燃料贮存及运输系统由贮矿槽、贮焦槽、给料、筛分及称量设备和胶带运输机等组成。 |
|  |  |  | ②高炉上料系统：上料胶带运输机的特性确定为：胶带宽度1.2m；胶带速度2m/s；输送能力，矿石：1800t/h，焦炭：450t/h。 |
|  |  |  | ③高炉炉顶系统：高炉炉顶由炉顶装料设备、料罐均排压设施、炉顶液压站及干油润滑站、炉顶溜槽传动齿轮箱的水冷设施、炉顶探尺、检修设施及炉顶框架等所组成。。 |
|  |  |  | ④高炉炉体系统：根据高炉炉体工艺负荷要求及荷载种类，确定高炉炉体采用自立式框架结构。高炉框架为16×16m。炉体从风口平台以上共设有6层平台。高炉炉体冷却设备采用全冷却壁冷却方式。 |
|  |  |  | ⑤风口平台出铁场：风口平台出铁场由风口平台和出铁场及其设备组成。高炉设有2个铁口和2个对称出铁场，每个出铁场由主、副两跨组成，铁沟布置在主跨，渣沟在副跨，而每个出铁场配有2条专用铁水罐车停放线。为改善出铁场环境，设有一、二次除尘系统。 风口平台主要设备包括单轨电动起重机、局部送风机和换风口机。 出铁场主要设备包括矮身液压泥炮、水冷开口机、残铁口开孔机、摆动流嘴、残铁罐设备、揭盖机、贮铁式主沟、渣铁钩、出铁场主跨桥式起重机、出铁场偏跨单梁起重机、悬臂起重机、主沟快速搅拌机、运料小车、热风干燥机、渣铁沟搅拌机、修补沟用喷涂机、移动胶带运输机、叉式装卸车等。 |
|  |  |  | ⑥热风炉系统：高炉配置3座高温长寿内燃式热风炉，设置分离型烟气余热回收装置，预热助燃空气和高炉煤气，采用两烧一送的送风制度，最高风温1250℃，最高拱顶温度1350℃，高温区采用低蠕变高铝砖。热风炉系统自动控制包括燃烧控制、送风温度控制和换炉控制。 |
|  |  |  | ⑦主要辅助生产系统： 铸铁机室：考虑炼铁与炼钢生产的不均衡，有必要配置1台双链带滚轮固定式铸铁机。 碾泥机室：高炉用无水炮泥堵铁口，碾泥机室的生产流程只生产炮泥。高炉铁渣沟所用的沟泥料由外购解决。 煤粉喷吹：喷吹煤粉装置采用双系列、双罐并列，喷吹主管加分配器直接喷吹方式，煤粉制备的生产能力按喷煤比150kg/t考虑，采用生产能力17t/h中速磨制煤粉。喷吹用煤以强爆炸性烟煤为主，按喷吹烟煤、无烟煤或烟煤与无烟煤混喷三种煤考虑按比例进行配煤使用。 铁水罐车修理间：承担140t铁水罐车的修理任务。铁水罐车修理间由铁水罐车修理工段与铁水罐车内衬修理工段以及辅助设施所组成。 水渣处理系统：从布置、投资和环保等方面综合考虑，炉渣处理采用轮法水渣粒化装置。冲制水渣时产生的大量有害蒸汽通过集气系统集中排放，减少了出铁场周围环境污染，环保条件较好。 |
|  |  |  | ⑧煤气除尘系统：重力除尘器后粗煤气→布袋除尘器→减压阀组→消声器 →电动盲板阀→电动蝶阀→高炉煤气主管网。当粗煤气温度低于120℃或煤气温度高于280℃时，粗煤气不回收，通过煤气燃烧放散塔燃烧放散。为了保证安全和减轻环境污染，对不回收的高炉煤气进行燃烧放散，因此设置一座高炉煤气燃烧放散塔，放散能力239800m3/h。 |
|  | 炼钢车间 | 炼钢系统建设1个120t转炉炼钢车间 | 炼钢车间包括： 1套铁水预处理装置、1座120t顶底复吹转炉、1座120t LF钢包精炼炉、1套120t RH真空精炼装置，1台8机8流方坯连铸机以及相关配套公辅设施。 炼钢系统采用“铁水脱硫—转炉—精炼—连铸”四位一体的生产工艺流程。高炉铁水采用“一罐到底” 供应方式，即高炉铁水罐直接进入铁水预处理站进行脱硫后兑入转炉吹炼。出钢后根据钢种质量要求，部分钢水经LF钢包精炼炉进行脱硫、去夹杂、合金化、调温，部分钢水进入RH工位进行真空处理。合格钢水吊至连铸机大包回转台进行浇铸，或吊至铸造车间生产铸件。为配合连铸和铸造，转炉年有效作业204天可满足年产63万吨合格钢水的生产要求，其中：54.2万吨供给连铸机，8.8万吨供给铸造车间。 转炉采用LT干法除尘，除尘后转炉煤气含尘量可达到10mg/m3以下。 |
|  | 特钢制品 | 连续棒材机组 | 考虑到棒材车间的生产规模、生产的品种及成品质量水平，设计采用全连续布置的方式；另外，为确保产品尺寸精度和提高产品表面质量，设计粗、中、精轧机组采用平立交替布置型式以实现无扭轧制工艺，精轧机组为短应力线轧机。轧机共18架，分粗、中、精三个机组，粗、中、精轧机组每组6架，最高轧制速度18m/s。 ①车间年产量： 60万吨； ②产品规格：φ12～50mm圆钢； φ12～50mm螺纹钢 ③定尺长度：6～12m； ④钢种：普通碳素结构钢、优质碳素结构钢及低合金钢。 |
|  |  | 高速线材机组 | 该项目新建高速线材生产线1条，年生产规模22万吨。 产品品种：优质碳素结构钢、普通碳素结构钢、低合金结构钢、冷镦钢、焊条钢；产品规格： (5.0～20mm。 主轧机共28架，粗轧机组4架、中轧机组6架、中轧机组4架，预精轧机组4架，精轧机组10架，4架减定径机组（预留）。终轧最大保证速度为105m/s。采用步进式加热炉，步进梁式，有效尺寸：12760x18000mm，冷坯120t/h，燃料为高炉煤气。 |
|  |  | 铸铁零部件 | ①铸铁一分厂 本分厂共四个铸造车间，均采用潮模砂铸造工艺，可生产产品为：汽车底盘类铸件、工程机械配套铸件、发动机配套简单铸件、高速铁路垫板铸件等。 ②铸铁二分厂 本分厂共两个铸造车间，均采用潮模砂铸造工艺，可生产产品为汽车发动机缸体、缸盖铸件等。 ③铸铁三分厂 本分厂采用V法铸造工艺，拟新建V法造型线4条，主要用于生产工程机械平衡重铸件，生产系统由熔化、造型、制芯、砂处理、清理五个工部组成。 ④铸铁四分厂 本分厂共两个个铸造车间，一车间采用消失模铸造工艺，二车间采用树脂砂铸造工艺，可生产产品为箱体、壳体、阀门、泵类铸件等。 ⑤铸铁五分厂 本分厂采用铁型覆砂铸造工艺，拟新建铁型覆砂线2条，主要用于生产曲轴铸件，生产系统由熔化、造型、清理三个工部组成。 |
|  |  | 铸钢零部件 | ①铸钢一分厂 本分厂采用了消失模、树脂砂、V法三种生产工艺，拟新建消失模造型线2条、树脂砂无箱造型线1条、V法造型线1条，生产产品为工程机械耐磨件、耐热钢衬板类铸件。 本分厂生产系统由熔化车间、消失模车间、树脂砂车间、V法车间、清理车间五部分组成。 ②铸钢二分厂 采用用自硬树脂砂工艺造型，砂箱尺寸范围1200×1200～2200×4600mm，产品主要用于铸钢衬板类铸件，生产系统由熔化、造型及制芯、砂处理、清理五个工部组成。 |
| 公辅助工程 | 活性石灰窑 | 依据特钢铸造基地建成投产后炼钢用活性石灰的总需求量，确定石灰车间建设规模为10万吨／年，设计项目建设300t/d套筒竖窑1座。包括：原料运输通廊及转运站、窑前原料贮存料槽、竖窑窑体、竖窑操作室、竖窑鼓风机室、液压站、成品破碎筛分楼及成品储仓、煤气加压站、配电所、循环水泵房、综合楼、备件库以及厂区内的车间外部管网。 |
|  | 给排水工程 | 项目配套建设全厂供排水系统，包括水源、净水站、厂区和车间给排水、以及废水处理厂等。据全厂水量平衡成果，考虑综合污水回用，以及净化自用水量，预计本项目需求原水712.5m3/h。污水处理能力约6000m3/d，深度处理处理能力约3600m3/d。本项目于九龙江上游卓宅村建设合建式岸边取水设施，取水能力约0.3m3/s。 |
|  | 供电 | 本工程年耗电量为67407×104kWh，拟建1座220kV总降变电所，采用220kV电压的供电电源。总降变电所由地区电网的两个不同电源点各引来1路220kV电源线路。 利用富余煤气建设一座热电站，装机容量为1×15MW热电机组，年发电量12000×104kWh，自耗电率8%。经过对全厂电力负荷计算，其用电结构为：全厂年耗电量67407×104kWh，自发电量12000×104kWh，需外购电量55407×104kWh，自发电比例17.9%。 1080m3高炉利用高炉炉顶煤气余压采用高炉鼓风及余压发电同轴的BPRT机组，配套1台高炉鼓风机及1台透平膨胀机。高炉鼓风机电机功率18000kW，透平膨胀机输出功率5300kW。高炉鼓风机实际耗电功率12700kW。 |
|  | 自动化及通讯工程 | 各主体工艺生产线采用完善的三级自动化控制系统（设备控制级、过程控制级和生产控制级），按照开放系统互连构成一个多级自动化系统，全厂敷设光纤骨干网和网络配置 |
|  | 燃气工程 | 燃气设施 | 年高炉煤气发生量18.28亿m3，小时平均发生量21.76万m3，除热风炉自耗（自耗率40%）外全部作商品气供出，煤气热值3344kJ/m3。年回收转炉煤气4878万m3，小时平均回收1万m3，折吨钢回收90m3，煤气热值7527kJ/m3。预留1座10万m3高炉煤气柜，煤气柜采用干式稀油密封多边形。为铸造新建1座天然气—高炉煤气混合加压站。与120t转炉同步配套的有8万m3转炉煤气柜一座。设计在转炉柜区配建1座煤气加压站，内设2台煤气加压机，1用1备。 |
|  |  | 氧、氮和氩气 | 设计建设1台20000m3/h制氧机组，以满足全厂氧、氮、氩气生产的需要。 |
|  | 热力系统 | 高炉鼓风 | 炼铁1座1080m3高炉建设1套高炉鼓风及余压发电同轴机组（BPRT），根据鼓风机运行参数，选择1台AV63-14型全静叶可调轴流压缩机，进气流量3500Nm3/min，电机功率约18000kW。根据透平膨胀机工况点参数，选择1台MPG7.2-247.5/150型煤气透平膨胀机. |
|  |  | 蒸汽供应设施 | 转炉烟道汽化冷却系统 | 转炉系统设1座120t转炉，配套1套转炉烟道汽化冷却系统，由转炉汽化冷却烟道、主蒸汽系统、给水系统、加药系统及排污、取样系统等组成。转炉汽化冷却系统设置1台汽包，其工作压力拟定为2.5MPa，蓄热器出口压力1.2MPa，平均产汽量12t/h，除满足系统自耗汽外，富余汽量并入厂区低压蒸汽管网外供。 |
|  |  |  | 烧结余热回收装置 | 180m2烧结机烧结矿采用环式冷却机进行鼓风冷却，在环冷机高温段烟罩安装一套分离套管式热管蒸汽发生器装置，回收烧结矿冷却过程高温废气的余热，生产蒸汽，平均产汽量5.91t/h，压力～1.0MPa，蒸汽温度300℃，除用于除氧自用汽后，富余汽量并入厂区蒸汽管网外供。 |
|  |  |  | 热电站 | 全厂低压热负荷为生产及少量生活热负荷，综合消耗量19.54t/h，各工序余热蒸汽平均回收量20.02t/h。根据全厂煤气平衡情况，在满足全厂生产需求后，年富余煤气量61098万m3（折合高炉煤气），小时富余煤气量5.7万m3/h（折合高炉煤气）。按照全厂煤气富余量，拟建设1座热电站，内设1台75t/h中温中压全燃煤气锅炉，配1套15MW凝汽式汽轮发电机组。 |
|  |  |  | 压缩空气 | 全厂共设3座空压站，分别为炼铁区空压站、炼钢连铸区空压站及机械铸造区空压站空压站。全厂压缩空气平均消耗量801.69Nm3/min，综合最大消耗量916.51Nm3/min，年消耗量25323.2万m3。 |
|  | 机修及检化验 | 由机加工车间、热处理车间和铆焊车间组成。全厂配套一个建设技术中心和生产检化验设施。各车间集中设置在一个区域内。 |

1.3生产规模及产品方案

本项目完成后，年产钢铁铸件50万吨（其中：铸铁零部件44万吨，铸钢零部件6万吨），优特钢棒材50万吨。本项目的综合产品方案见表.2~.4。

表2  铸铁零部件产品方案

| 序号 | 代 表 产 品 | 参考重量（kg） | 材 质 | 年产量(万吨) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 铸铁一分厂 |  |  |  |  |
| 1 | 一车间 |  |  | 4.5 |  |
|  | 轮毂 | 35 | QT450 | 1.05 |  |
|  | 制动鼓 | 70 | HT250 | 2.1 |  |
|  | 制动盘 | 60 | HT250 | 0.6 |  |
|  | 轮壳 | 75 | QT450 | 0.75 |  |
| 2 | 二车间 |  |  | 2.5 |  |
|  | 飞轮 | 6 | HT250 | 0.3 |  |
|  | 飞轮 | 8 | HT250 | 0.4 |  |
|  | 飞轮 | 20 | HT250 | 0.8 |  |
|  | 飞轮 | 40 | HT250 | 1 |  |
| 3 | 三车间 |  |  | 3 |  |
|  | 汽车底盘类小铸件 | 10kg以下 | QT450 | 3 |  |
| 4 | 四车间 |  |  | 3 |  |
|  | 汽车刹车盘铸件 | 9 | HT250 | 1.66 |  |
|  | 高速铁路垫板铸件 | 9 | QT450 | 1.34 |  |
|  | 小 计 |  |  | 13 |  |
| 二 | 铸铁二分厂 |  |  |  |  |
| 1 | 一车间 |  |  | 10 |  |
|  | 缸体 | 180~280 | HT280 | 6 |  |
|  | 缸盖 | 20~100 | HT280 | 4 |  |
| 2 | 二车间 |  |  | 5 |  |
|  | 缸体 | 40~180 | HT280 | 5 |  |
|  | 小 计 |  |  | 15 |  |
| 三 | 铸铁三分厂 |  |  | 10 |  |
|  | 平衡重 | 2000~5000 | HT100 | 3 |  |
|  | 平衡重 | 1000~2000 | HT200 | 5 |  |
|  | 平衡重 | 1000kg以下 | HT200 | 2 |  |
| 四 | 铸铁四分厂 |  |  |  |  |
| 1 | 一车间 |  |  | 2 |  |
|  | 变速箱箱体 | 270 | HT200 | 1 |  |
|  | 变矩器壳体 | 120 | HT250 | 0.5 |  |
|  | 变速箱箱体 | 80 | HT250 | 0.35 |  |
|  | 变矩器壳体 | 30 | HT200 | 0.15 |  |
| 2 | 二车间 |  |  | 1 |  |
|  | 变速箱 | 160 | HT250 | 0.2 |  |
|  | 变距器 | 220 | HT250 | 0.4 |  |
|  | 制动箝体 | 30 | QT450 | 0.4 |  |
|  | 小 计 |  |  | 3 |  |
| 五 | 铸铁五分厂 |  |  |  |  |
| 1 | 曲轴 | 50 | QT450 | 1.5 |  |
| 2 | 曲轴 | 100 | QT450 | 1.5 |  |
|  | 小 计 |  |  | 3 |  |
|  | 合 计 |  |  | 44 |  |

表3  铸钢件产品方案

| 序号 | 代 表 产 品 | 参考重量（kg） | 材 质 | 年产量(万吨) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 铸钢一分厂 |  |  | 3.5 |  |
|  | 工程机械耐磨件 | 300 | 耐磨钢 | 2 |  |
|  | 耐热钢衬板 | 150 | 耐热钢 | 1.5 |  |
| 二 | 铸钢二分厂 |  |  |  |  |
|  | 铸钢衬板 | 1.5~8 | 合金钢 | 2.5 |  |
| 三 | 铸钢三分厂 |  |  |  |  |
|  | 摇枕侧架 | 300~500 | 合金钢 |  |  |
| 四 | 铸钢四分厂 |  |  |  |  |
|  | 道岔 | 50~300 | 高锰钢 |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 6 |  |

表4  优特钢棒材产品方案

| 序号 | 钢种 | 代表钢号 | 规格范围(mm) | 产量(万吨) | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 棒材 |  |  | 28 | 56.0% |
| 1 | 优质碳素结构钢 | 10#~70# | φ12～50 | 9 | 18.0% |
| 2 | 合金结构钢 | 40Cr |  | 8 | 16.0% |
| 3 | 冷镦钢 | ML08~ML45 | φ12～50 | 3 | 6.0% |
| 2 | 低合金钢 | 20MnSi | φ12～50 | 8 | 16.0% |
| 二 | 线材 |  |  | 22 | 44.0% |
| 1 | 优碳钢 | 45#、77B-82B、72A | 5.0-20 | 8 | 16.0% |
| 2 | 冷镦钢 | ML15、ML40Cr | 5.0-20 | 4 | 8.0% |
| 3 | 焊条钢 | H08M2SiA、H08 | 5.0-6.5 | 4 | 8.0% |
| 4 | 普碳钢 | Q195、HPB300 | 5.0-20 | 2 | 4.0% |
| 5 | 低合金钢 | HRB400(E)、HRB500(E) | 5.0-20 | 4 | 8.0% |
|  | 合计 |  |  | 50 | 100.0% |

1.4总平布置

1.4.1总平面布置

由于特钢铸造基地的建设场地地形较为复杂，再加之受铁路专用线标高的限制，将特钢铸造基地分为两个功能区（特钢功能区和铸件功能区）和预留用地。

特钢功能区分为四个生产区（即铁路运输区、原料储存区、原料准备生产区、冶炼和轧钢生产区）和一个管理、科研区进行总平面布置。

铁路运输区（包括工厂站、卸车设施和铁运部等）：根据铁路接轨站的方向和铁路专用线的走向，以及接轨站的轨面标高（190米）和地形地貌。将该铁路运输区布置在特钢厂区中部靠东侧地势较低处。有利于降低铁路纵坡，并减少土石方工程量。

原料储存区（包括综合原料场和焦炭料场）：综合原料场布置在特钢厂区的东部，焦炭料场布置在铁路运输区的南部。该布置形式有利于形成铁路不进厂区深部，原料场的场地标高不受铁路标高的限制，可根据需要尽量抬高，从而减少大量的土石方工程量。并有利于铁路和公路连接，便于原料采用铁路运输，还为原料准备生产区采用台阶式的竖向布置创造了条件，减少大量的土石方工程量。

原料准备生产区（包括烧结厂、球团厂和石灰厂等）：布置在特钢厂区的中部。东侧紧邻综合原料场，北侧和西侧紧靠冶炼和轧钢生产区。该布置形式完全采用了依山就势的布置手法，充分利用了胶带机纵坡大的优点。原料准备生产区的场地标高不受铁路标高的限制，可根据需要尽量抬高，从而减少大量的土石方工程量。

冶炼和轧钢生产区（包括炼铁厂、炼钢厂和轧钢厂等）：为了满足高炉与村庄（遂林村和卓宅村）之间净距达到环境保护的要求，将冶炼和轧钢生产区布置特钢厂区北部和西部，并从北向南依次布置炼铁厂、炼钢厂和轧钢厂。炼铁厂与炼钢厂串联布置，炼钢厂与轧钢厂呈垂直联合集中布置，呈倒“L”型布置。辅助设施布置在炼钢厂和轧钢厂的东侧。铸造用铁水和钢水全部采用汽车运输至铸铁、铸钢功能区。

铸铁、铸钢功能区（铸铁十个车间、铸钢二个车间）：由于该区的建设项目部分未具体确定建设投资方。因此，根据地形和用地范围将铸铁、铸钢功能区布置在特钢铸造基地西部和东部，特钢功能区西侧和东侧；东侧和西侧分别毗邻炼铁厂和炼钢厂。铸铁、铸钢功能区所需铁水和钢水分别由炼铁厂和炼钢厂供应，并采用汽车运输。

管理和科研区（管理中心、信息中心和检化验中心）：该区布置在特钢铸造基地生产厂区以外的生活区内，随生活区布置。

特钢铸造基地生产厂区用地面积183.33公顷（未包括卓宅车站改造和铁路专用线，以及管理和科研区的用地面积），其中特钢功能区用地面积111.05公顷，铸铁、铸钢功能区用地面积72.28公顷。预留发展用地面积42.53公顷。总平布置见图2。

1.4.2竖向布置

根据建设场地的地形特点及工艺流程的需要，有利于铁路、道路的衔接和满足排水的要求，尽量减少土石方工程量，并使其挖、填方基本平衡。竖向布置采用台阶布置形式，场地平土采用连续式平土方式。

由于建设场地的地形较复杂，并且高差也大，再加之铁路专用线的标高限制。为了满足工艺流程和铁路、道路连接，以及尽量减少土石方工程量，并使其挖、填方基本平衡的要求。根据总平面布置的分区，竖向布置将建设场地分为三个大台阶（即铁路运输区、特钢功能区、铸铁、铸钢功能区）。各厂区场地粗平土的计算平土标高定为：铁路运输区为193米、特钢功能区219米、铸铁、铸钢功能区260米。由于厂区北部为高差较大的山体，为了防止山洪影响厂区，应在适当位置修建截洪沟。

1.4.3绿化

为减少污染物对周围环境的污染，减弱噪声的影响，美化厂容，改善劳动条件，为职工创造良好的生产和生活环境。设计尽量利用厂区内道路、铁路两侧和所有空闲地段种植当地适宜的树木和花草，特别是产生污染源较多的厂（车间）和靠近居民区较近的厂区边缘，需要重点绿化。厂区绿化系数约15％，绿化面积27万平方米。

图2  拟建项目总平布置图

2.1.5劳动定员及生产制度

项目采用了现代化的工艺技术装备和现代化的生产组织管理体制。按照各生产、经营和管理部门的设计定员，项目需要总定员6338人。各主要生产工序拟采用三班倒制度，各辅助工序拟采用单班或二班制，机关、后勤拟采用白班制。

表5  项目各工序的生产劳动定员一览表

| 序号 | 单 位 | 数量（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料场 | 138 |  |
| 2 | 烧结 | 120 |  |
| 3 | 球团 |  |  |
| 4 | 炼铁 | 200 |  |
| 5 | 炼钢 | 450 |  |
| 6 | 特钢棒线材轧机 | 250 | 棒材与线材人员公用 |
| 7 | 特钢铸造 | 4270 |  |
|  | 铸铁一分厂一车间 | 282 |  |
|  | 铸铁一分厂二车间 | 186 |  |
|  | 铸铁一分厂三车间 | 192 |  |
|  | 铸铁一分厂四车间 | 180 |  |
|  | 铸铁二分厂一车间 | 835 |  |
|  | 铸铁二分厂二车间 | 418 |  |
|  | 铸铁三分厂 | 557 |  |
|  | 铸铁四分厂一车间 | 330 |  |
|  | 铸铁四分厂二车间 | 171 |  |
|  | 铸铁五分厂 | 196 |  |
|  | 铸铁六分厂一车间 |  |  |
|  | 铸铁六分厂二车间 |  |  |
|  | 铸铁七分厂 |  |  |
|  | 铸钢一分厂 | 667 |  |
|  | 铸钢二分厂 | 256 |  |
|  | 铸钢三分厂 |  |  |
|  | 铸钢四分厂 |  |  |
| 8 | 活性石灰 |  |  |
| 9 | 供电 | 90 |  |
| 10 | 给排水 | 50 |  |
| 11 | 燃气热力 | 140 |  |
| 12 | 修理及检化验 | 290 |  |
| 13 | 信息及计算机 | 30 |  |
| 14 | 总图及运输 | 50 |  |
| 15 | 公司管理及其他 | 260 |  |
|  | 合 计 | 6338 |  |

2.1.6给排水工程

2.1.6.1给水工程

本项目设计采用分质供水，建设全厂中心净化站、化水处理站等供水处理设施和给水系统。给水系统包括生活给水系统、生产消防给水系统、化水给水系统、再生回用水给水系统、低质水给水系统等五大给水系统。

（1）取水设施

本项目于九龙江上游卓村建设合建式岸边取水设施。取水能力按0.3m3/s设计。水处理设施包括取水泵房、取水头部、操作控制室等建构筑物，以及筛滤装置、取水泵、控制设施等水处理设备。

（2）供水处理设施

①中心净化站

本项目建设中心净化站，制备生活水和生产新水。采用混合絮凝、沉淀和过滤净化工艺。

水处理设施包括絮凝反应和沉淀池，滤池、清水池、加压泵站、操作控制室、加药间等建构筑物，以及混合器、供水泵、加药装置、消毒设施和控制设施等水处理设备。

②化水处理站

本项目建设化水处理站，制备除盐水和软化水。采用二级反渗透处理工艺，一级制备软化水，二级制备除盐水。软化水处理能力约50m3/h，除盐水处理能力约5m3/h。

水处理设施包括化水车间、加药间、操作控制室、供水泵站等建构筑物，以及微滤装置、反渗透装置、供水泵、加药装置、清洗装置、除盐水箱、软水箱和控制设施等水处理设备。

（2）给水系统

①生活给水系统

生活供水系统，用于供应厂区生活饮用水和检化验用水等，生活用水量52.8m3/h。

②生产消防给水系统

生产消防供水系统，用于供应厂区生产新水和室内外消防用水，生产新水量705m3/h。消防用水量110L/s，其中室内消防用水量30L/s，室外消防用水量80L/s。

③化水给水系统

化学水供水系统，用于供应厂区各工序除盐水和软水，除盐水量约5m3/h，软水量50m3/h。

④再生回用水给水系统

再生回用水系统，主要供厂区循环水系统补充新水等，再生回用水量129.5m3/h。

⑤低质水给水系统

低质水给水系统，主要供厂区原料场洒水、高炉冲渣、钢渣粒化等用户低质水，低质水量34m3/h。

2.1.6.2排水工程

本项目设计采用分流制排水，建设综合污水回用处理站和排水系统。排水系统包括生活排水系统、生产排水系统、雨水排水系统，低质水排水系统等四大排水系统，并建设综合污水回用处理站。

（1）污水回用处理站

本项目为有效节约用水，提高用水效率，保护水体生态环境，建设污水回用处理站，对厂区综合污水再生利用。污水处理采用调节、混合、絮凝、澄清和过滤工艺，并对部分废水进行深度处理，采用双膜法即超滤和反渗透处理工艺。污水处理能力约6000m3/d，深度处理处理能力约3600m3/h。

水处理设施包括调节池、高密度澄清池、V型滤池、中间水池、再生水池、膜处理间、加药间、操作控制室、供水泵站和污泥脱水间等建构筑物，以及筛滤装置、澄清机械装置、超滤装置、反渗透装置、供水泵、加药装置、清洗装置、板框压滤机和控制设施等水处理设备。

（2） 排水系统

①生活排水系统

生活排水系统用于收集厂区生活污水，并经一体化生化处理装置处理达标后，再送至综合污水处理站净化再生回用。

②生产排水系统

生产排水系统用于收集厂区排放生产废水。废水收集后全部送厂区综合污水处理站集中处理，再抽取部分处理水经深度处理后，二者适当混合后回用于生产。少量水平衡富余废水用于绿化杂用或外排。

③雨水排水系统

雨水排水系统用于收集厂区排放雨水。其中初雨径流经综合污水处理站沉淀过滤处理后作为生产新水使用。

④低质水排水系统

低质水排水系统，用于收集化水制备设施反洗水、污水深度处理设施反洗水、以及检化验酸碱废水等低质水，供低质水用户使用。

2.1.7供电工程

根据特钢铸造企业生产性质对供电可靠性的要求，中断供电将造成设备损坏和重大经济损失。其电力负荷多属二级负荷，需两个电源供电，要求电源线路的供电容量应满足在一路电源故障检修时，另一路能保证供给全部负荷，不应同时受到损坏。拟建1座220kV总降变电所，采用220kV电压的供电电源。总降变电所由地区电网的两个不同电源点各引来1路220kV电源线路。

2.1.8储运工程

（1）厂外运输

特钢铸造基地建成后，厂外运输以铁路和公路运输为主。铁路运输通过交接站漳平铁路枢纽卓宅车站与国家铁路鹰厦铁路相接，公路运输四通八达（双永高速公路、203省道和208省道）。

特钢铸造基地建成后，厂外总运输量441万吨，其中：运入279万吨（铁路运输116万吨，公路运输163万吨）；运出162万吨（铁路运输30万吨，公路运输132万吨）。

（2）厂内运输

厂内运输采用多种运输方式。炼铁前各车间（厂）的大宗原、燃料均采用皮带机运输；铁水采用铁路运输至炼钢厂；钢坯采用辊道运输至轧钢厂；成品材部分采用汽车直接外发，部分采用汽车倒运至铁路成品仓库由铁路运出；钢渣和垃圾采用汽车运往渣场；水渣采用铁路和公路直接外发；其他零星物料的倒运均采用汽车运输。

厂区内设工厂站和炼铁站，工厂站承担厂外运入和运出物料的解编作业，并承担到达原料和燃料的卸车作业，炼铁站负责铁水运输作业。

生产厂区新建道路总长28km，道路主干道路面宽12.0m，次干道路面宽7～9m，路面型式采用城市型和郊区型道路，沥青混凝土路面，铺设面积25万平方米。

2.1.9厂区绿化及消防

为减少污染物对周围环境的污染，减弱噪声的影响，美化厂容，改善劳动条件，为职工创造良好的生产和生活环境。设计尽量利用厂区内道路、铁路两侧和所有空闲地段种植当地适宜的树木和花草，特别是产生污染源较多的厂（车间）和靠近居民区较近的厂区边缘，需要重点绿化。厂区绿化系数约15％，绿化面积约27万平方米。由于厂区四面都是未开发的山地，植被相当好，可为厂区形成天然的绿化隔离带。

总平面布置满足《建筑设计防火规范》中的有关规定。厂内道路兼作消防道路，并按有关规定设置消火栓。消防用水量110L/s，其中室内消防用水量30L/s，室外消防用水量80L/s。

2.1.10建设进度计划

项目为在建项目的恢复建设，建设期2年。

2.1.11全厂主体工艺流程

本项目全厂主体工艺流程详见图3。

图3  全厂主体工艺流程及金属平衡图  单位：万吨

2评价标准

2.1环境质量标准

(1) 大气环境

本项目所在区域的环境空气质量功能区为二类区域，常规污染物SO2、NO2、O3、PM10、PM2.5、CO、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。特征污染物中的硫酸雾、铬（六价）的小时浓度以及铅、汞、砷化物日均浓度参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）居住区大气中有害物质最高容许浓度值；环境空气中的Pb执行《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-87）中标准限值；苯、甲苯、二甲苯、甲醛、酚、苯乙烯、TVOC参照《环境影响评价技术导则  大气环境》（征求意见稿）附录E中其他污染物质量浓度参考限值。二噁英类根据环发[2008]82号中的要求参照执行日本环境空气质量标准限值0.6 pgTEQ/Nm3。详见表6。

表6 环境空气质量执行标准

| 项目 | 指标 | 浓度限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 GB3095-2012二级标准 |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 小时平均 | 0.20 |  |
| CO | 日平均 | 4 |  |
|  | 小时平均 | 10 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 日平均 | 0.075 |  |
| 氟化物（F） | 日平均 | 0.007 |  |
|  | 小时平均 | 0.020 |  |
| Cd | 年平均 | 0.005ug/m3 |  |
|  | 日平均 | 0.1mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》中的环境背景浓度取值 |
| Pb | 季平均 | 0.0010 | 《环境空气质量标准》 GB3095-2012二级标准 |
|  | 年平均 | 0.0005 |  |
|  | 日平均 | 0.0007 | 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) |
| Hg | 年平均 | 0.05ug/m3 | 《环境空气质量标准》 GB3095-2012二级标准 |
|  | 日平均 | 0.0003 | 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) |
| 硫酸 | 日平均 | 0.10 |  |
|  | 一次浓度 | 0.30 |  |
| 铬（六价） | 一次浓度 | 0.0015 |  |
| 砷化物 | 日平均 | 0.003 |  |
| 二甲苯 | 小时均值 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（征求意见稿）附录E中其他污染物质量浓度参考限值 |
| 甲醛 | 小时均值 | 0.05 |  |
| 苯 | 小时均值 | 0.11 |  |
| 甲苯 | 小时均值 | 0.2 |  |
| 二噁英 | 年均 | 0.6pgTEQ/Nm3 | 参照日本空气质量标准 |

(2) 水环境

本项目周边河溪新桥溪（卓宅段）和九龙江北溪，水环境使用功能为渔业用水、农业用水，按GB3838-2002规定，同一水域兼有多类使用功能的，执行最高功能类别对应的标准值，因此项目纳污水体执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中Ⅲ类标准。详见表7、8

表6  地表水环境质量标准(摘录)    mg/L

| 项 目 | 水质执行标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》表1中Ⅲ类水质标准 |
| 氨氮（NH3-N） | ≤1.0 |  |
| COD | ≤20 |  |
| DO | ≤5 |  |
| 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
| 挥发酚 | ≤0.005 |  |
| 硫化物 | ≤0.2 |  |
| 总磷 | ≤0.2 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |
| 铅 | ≤0.05 |  |
| 砷 | ≤0.05 |  |
| 汞 | ≤0.0001 |  |
| 铜 | ≤1.0 |  |
| 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 总铬 | ≤0.20 |  |
| 锌 | ≤0.10 |  |
| 镉 | ≤0.005 |  |
| 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 镍 | 0.02 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》表3 集中式生活饮用水源地特定项目标准限值 |

表7  地下水环境质量标准（摘录）    单位：mg/l

| 类别 项 目 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 5.5~6.5，8.5~9 | <5.5,>9 |
| 高锰酸盐指数≤ | 1 | 2 | 3 | 10 | >10 |
| 总硬度≤ | 150 | 300 | 450 | 550 | ＞550 |
| 氨氮≤ | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.5 | >0.5 |
| Zn ≤ | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | >5.0 |
| Pb ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | >0.1 |
| As ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | >0.05 |
| Cu ≤ | 0.01 | 0.05 | 1.0 | 1.5 | >1.5 |
| Cd ≤ | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | >0.01 |
| Ni ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | >0.01 |
| Hg ≤ | 0.00005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | >0.001 |
| Fe ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | >1.5 |
| Mn ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1.0 | >1.0 |
| Cr6+≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | >0.1 |
| 氟化物≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | >2.0 |
| 氰化物 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | >0.1 |
| 氯化物≤ | 50 | 150 | 250 | 350 | >350 |
| 挥发性酚类 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ≤0.01 | 0.01 |

(3)声环境

本项目声环境执行《环境噪声质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。详见表8。

表8 声环境质量标准     单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 0类 | 50 | 40 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

(4) 土壤环境

土壤环境执行《土壤环境质量标准》（GB 15618—1995）二级质量标准。详见表9。

表9 土壤环境质量标准值   mg/kg

| 级别 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤pH值 | 自然背景 | <6.5 | 6.5～7.5 | >7.5 | >6.5 |
| 项目 |  |
| 镉 ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 1.0 |  |
| 汞 ≤ | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 1.5 |
| 砷 | 水田 ≤ | 15 | 30 | 25 | 20 | 30 |
|  | 旱地 ≤ | 15 | 40 | 30 | 25 | 40 |
| 铜 | 农田等≤ | 35 | 50 | 100 | 100 | 400 |
|  | 果园≤ | — | 150 | 200 | 200 | 400 |
| 铅 ≤ | 35 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| 铬 | 水田 ≤ | 90 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|  | 旱地 ≤ | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 锌 ≤ | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| 镍 ≤ | 40 | 40 | 50 | 60 | 200 |

2.2污染物排放标准

(1) 大气污染物

本项目各工段大气污染物排放各自执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）、《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）、《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）、轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012），其它污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的二级标准。

表10   烧结厂大气污染物排放浓度限值          单位:mg/m3

| 生产工序或设施 | 污染物项目 | 限值 | 污染物监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结机球团焙烧设备 | 颗粒物 | 50 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 二氧化硫 | 200 |  |
|  | 氮氧化物（以NO2计） | 300 |  |
|  | 氟化物（以F计） | 4.0 |  |
|  | 二噁英类（ng-TEQ/m3） | 0.5 |  |
| 烧结机机尾 其它生产设备 | 颗粒物 | 30 |  |
| 无组织 | 在厂房生产车间 | 颗粒物 | 8.0 | 厂界 |
|  | 无完整厂房车间 |  | 5.0 |  |

表11   炼铁厂大气污染物排放浓度限值         单位:mg/m3

| 生产工序或设施 | 污染物项目 | 限值 | 污染物监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热风炉 | 颗粒物 | 20 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 二氧化硫 | 100 |  |
|  | 氮氧化物（以NO2计） | 300 |  |
| 原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施 | 颗粒物 | 25 |  |
| 无组织 | 在厂房生产车间 | 颗粒物 | 8.0 | 厂界 |
|  | 无完整厂房车间 |  | 5.0 |  |

表12   炼钢厂大气污染物排放浓度限值      单位：mg/m3

| 生产工序或设施 | 污染物项目 | 限值 | 污染物监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转炉（一次烟气） | 颗粒物 | 50 | 车间或生产设施排气筒 |
| 铁水预处理（包括倒罐、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 |  | 20 |  |
| 连铸切割及火焰清理、石灰窑焙烧 |  | 30 |  |
| 钢渣处理 |  | 100 |  |
| 其他生产设施 |  | 20 |  |
| 无组织 | 在厂房生产车间 | 颗粒物 | 8.0 |  |
|  | 无完整厂房车间 |  | 5.0 |  |

表13   轧钢厂大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3

| 生产工序或设施 | 污染物项目 | 限值 | 污染物监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧精轧机 | 颗粒物 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 热处理炉、拉矫、精整、抛 |  | 20 |  |
| 二氧化硫 | 热处理炉 | 150 |  |
| 氮氧化物（以NO2计） | 热处理炉 | 300 |  |
| 无组织 | 板坯加热、磨辊作业、钢卷精整 | 颗粒物 | 5.0 |  |

(2)水污染物

①《钢铁工业水污染物排放标准》GB 13456—2012

执行《钢铁工业水污染物排放标准》中表2的标准，其标准值见表14。

表14 钢铁工业水污染物排放标准   单位：mg/L(除pH外)

| 序号 | 污染物项目 | 钢铁联合企业水 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 30 |  |
| 3 | 化学需氧量 | 50 |  |
| 4 | 氨氮 | 5 |  |
| 5 | 总氮 | 15 |  |
| 6 | 总磷 | 0.5 |  |
| 7 | 石油类 | 3 |  |
| 8 | 挥发酚 | 0.5 |  |
| 9 | 总氰化物 | 0.5 |  |
| 10 | 氟化物 | 10 |  |
| 11 | 总铁 | 10 |  |
| 12 | 总锌 | 2.0 |  |
| 13 | 总铜 | 0.5 |  |
| 14 | 总砷 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 15 | 六价铬 | 0.5 |  |
| 16 | 总铬 | 1.5 |  |
| 17 | 总铅 | 1.0 |  |
| 18 | 总镍 | 1.0 |  |
| 19 | 总镉 | 0.1 |  |
| 20 | 总汞 | 0.05 |  |
| 21 | 单位产品基准排水量m3/t | 1.8 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |

（3）噪声环境

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）表1中2类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）。

表15   工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 单位：dB(A)

| 时段 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表16  建筑施工场界环境噪声排放限值    单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（4）固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物按2008年环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》(GB5085-2007)鉴别，危险废物贮存和填埋分别执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单及《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及其修改单。

3环境保护目标

本项目周围主要保护目标情况见表17及图4。

表17  项目周围主要敏感保护目标情况

| 环境因素 | 保护对象 | 方位 | 保护对象及 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 卓宅溪 | 排污口上游约0.2km 至下游约2km的新桥溪 | / | 水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 |
|  | 九龙江 | 九龙江汇流口下游8km水域 | / |  |
| 大气环境 | 卓宅村 | 厂东面720m | 1339 | 环境空气质量达环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准 |
|  | 春尾村 | 厂东面2430m | 1344 |  |
|  | 产墘 | 厂东面3380m | 100 |  |
|  | 西山坪 | 厂东面3610m | 850 |  |
|  | 暗坑 | 厂东面3970m | 200 |  |
|  | 和春村 | 厂东面3800m | 2691 |  |
|  | 隔头坪 | 厂东面3710m | 150 |  |
|  | 隔仔坪 | 厂东面4215m | 615 |  |
|  | 红桥头 | 厂东面4040m | 150 |  |
|  | 溪尾石 | 厂东面5570m | 20 |  |
|  | 石鼓山 | 东北面5432m | 482 |  |
|  | 遂林村 | 厂东南面310m | 1253 |  |
|  | 半隔 | 厂东南面1530m | 241 |  |
|  | 洋头顶 | 厂东南面5500m | 30 |  |
|  | 后山头 | 厂东南面4980m | 20 |  |
|  | 和平镇 | 厂东南面5255m | 3689 |  |
|  | 隔仔头 | 厂东南面5140m | 60 |  |
|  | 洋头顶 | 厂东南面5780m | 100 |  |
|  | 金水 | 厂东南面3286m | 280 |  |
|  | 进庄 | 厂东南面900m | 1378 |  |
|  | 盐场洲 | 厂东南面1420m | 1420 |  |
|  | 西园村 | 厂南面1917m | 2655 |  |
|  | 丁板头 | 厂南面4810m | 1200 |  |
|  | 钟秀村 | 厂西南面1854m | 1236 |  |
|  | 尾坊村 | 厂西南面1795m | 2511 |  |
|  | 中坊 | 厂西南面2582m |  |  |
|  | 基泰村 | 厂西南面3474m |  |  |
|  | 顶坊 | 厂西南面3695m |  |  |
|  | 合溪村 | 厂西南面5990m | 120 |  |
|  | 际头村 | 厂西面453m | 11 |  |
|  | 产坑村 | 厂西面4337m | 180 |  |
|  | 永兴村 | 厂西北面2605m | 600 |  |
|  | 下路 | 厂西北面4096m | 250 |  |
|  | 大杉林 | 厂西北面4760m | 150 |  |
|  | 百四工 | 厂西北面5199m | 80 |  |
|  | 半岭村 | 厂西北面4791m | 30 |  |
|  | 油坊 | 厂西北面4974m | 60 |  |
|  | 暖洲村 | 厂东面2318m | 770 |  |
|  | 溪西村 | 厂东面2930m | 150 |  |
|  | 小车 | 厂东面3335m | 150 |  |
|  | 上墘村 | 厂东面460m | 53 |  |
|  | 党口 | 厂东面3827 m | 525 |  |
|  | 利田村 | 厂东面4544 m | 777 |  |
|  | 南洋尾 | 厂东面5152m | 260 |  |
|  | 南洋乡 | 厂东面5510 m | 8522 |  |
|  | 下桥 | 厂东面5210m | 135 |  |
| 风险评价 | 遂林村 | 厂南面310m | 1253 | 人员安全 |
|  | 卓宅村 | 厂东面720m | 1339 |  |
|  | 上墘村 | 厂东面460m | 53 |  |
|  | 春尾村 | 厂东面2430m | 1344 |  |
|  | 和春村 | 厂东面3800m | 2691 |  |
|  | 西山坪 | 厂东面3610m | 850 |  |
|  | 暗坑 | 厂东面3970m | 200 |  |
|  | 产墘 | 厂东面3380m | 100 |  |
|  | 进庄 | 厂南面1079m | 1378 |  |
|  | 盐场洲 | 厂东南面1420m | 1420 |  |
|  | 西园村 | 厂南面1917m | 2655 |  |
|  | 钟秀 | 厂西南面1854m | 1236 |  |
|  | 尾坊 | 厂西南面1795m | 2511 |  |
|  | 中坊 | 厂西南面2582m |  |  |
|  | 基泰 | 厂西南面3474m |  |  |
|  | 顶坊 | 厂西南面3695m |  |  |
|  | 永兴 | 厂东南面2605m | 600 |  |
|  | 暖洲 | 厂东面2318m | 770 |  |
|  | 党口 | 厂东面3827 m | 525 |  |
|  | 小车 | 厂东面3300 m | 150 |  |
|  | 溪西村 | 厂东面2930m | 150 |  |
| 声环境 | 无村庄 | 厂界外200m范围 | / | 环境噪声质量达GB3096-2008《声环境质量标准》2类 |

图4  本项目敏感目标图

4 建设项目对环境可能造成影响及治理措施

4.1施工期环境影响评价

4.1.1施工废气

主要为施工扬尘和施工机械、运输车辆尾气。

治理措施：

①施工扬尘：施工现场应建设防护围墙，这样既可挡风又可阻滞扬尘，还能起到隔声的效果；避免在大风天气进行水泥搅拌等容易产生扬尘的施工作业；对于无法及时清运的渣土要经常洒水；施工主干道路面定时清扫和喷洒水，以减少汽车行驶扰动的扬尘。

②要求施工车辆的性能必须符合《车用压燃式发动机污染物排放限值及测量方法》（GB17691-2001）的要求，以减少污染物SO2、NO2、烃类等对大气环境的影响。

4.1.2施工废水

施工废水主要包括建筑施工过程中混凝土搅拌站流失的泥浆水和混凝土浇灌、养护过程产生的少量废水，维持机械设备运转的冷却水、施工汽车及设备清洗水等。根据类比分析，本项目施工废水日产生量约160t/d。主要污染物是悬浮物，含量约为3000mg/l，此外还可能有少量的石油类物质。

按施工工地居住人口最高峰600人计，生活污水产生量约48m3/d。污水中污染物平均浓度约为：CODCr 400mg/L，氨氮40mg/L，SS 200mg/L。。

治理措施：

施工机械、车辆应定点清洗，应建设简易的临时隔油沉淀池对清洗废水进行除油沉淀处理后回用于混凝土浇灌、养护或作为道路、堆土喷洒消尘用水；混凝土搅拌站流失的泥浆水和混凝土浇灌、养护过程产生的少量施工废水，通常直接被附近土壤吸收，一般不会形成成股废水。

施工人员生活污水作为绿化或农灌。施工废水、生活污水不得随意排放。

4.1.3施工噪声

主要为常规建筑施工机械及施工车辆产生的噪声。

治理措施：尽量避免夜间（22时至次日6时）施工。且厂址附近200m内无居民区，因此施工噪声最环境的影响较小。

4.1.4施工固体废物

（1）施工建筑垃圾

本项目施工作业固体废物主要为建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋、废旧设备零件以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑材料废弃物和少量机械修配擦油布等。这些施工固体废物中，建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋、废旧设备零件等可回收综合利用；建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑材料废弃物可作为本项目厂区场地平整填方。

（2）生活垃圾

本拟建项目施工高峰期各类施工人员约600人，按每人每天产生1kg生活垃圾估算，则项目施工期生活垃圾产生量为600kg/d。生活垃圾包括残剩食物、废纸、塑料和各种玻璃瓶等，由当地环卫部门统一收集处理。

4.2营运期环境影响评价

4.2.1水环境影响

(1)污染源强

建设工程投产后生产废水排放量为202.3m3/h，生活废水排放量为47.5m3/h，废水产生源强见表18。经各项措施治理后全厂正常排放废水污染物源强见表19，全厂水平衡详见图5。

表18  全厂废水污染物产生源强一览表

| 污染源 | 水量×104 t/a | 污 染 物 排 放 量(t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SS | CODCr | BOD5 | CN- | F- | Pb | Zn | S2- | 氨氮 | 石油类 |
| 烧结废水 | 7.92 | 169.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 炼铁废水 | 7165.1 | 28360.08 | 2814.84 | 0 | 1.764 | 0 | 0.3108 | 0.5376 | 1.176 | 0 | 0 |
| 炼钢废水 | 3708.8 | 4581.31 | 2928.09 | 0 | 0 | 15.82 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 489.84 |
| 特钢制造 热连轧 | 1863 | 4535.0 | 1807.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.8 |
| 铸造 | 2580.15 | 7394.3 | 3845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.4 |
| 制氧废水 | 1281.2 | 896.8 | 512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电站废水 | 17.22 | 17.22 | 54.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全厂生产废水 | 16623.39 | 45954.21 | 11971.91 | 0 | 1.764 | 15.82 | 8.5308 | 0.5376 | 1.196 | 0 | 4182.04 |
| 生活污水 | 41.16 | 124.83 | 208.05 | 124.83 |  |  |  |  |  | 20.85 |  |
| 合计 | 16664.55 | 46079.04 | 12179.96 | 124.83 | 1.764 | 15.82 | 8.5308 | 0.5376 | 1.196 | 20.85 | 4182.04 |

表19  全厂外排废水污染物排放源强表

| 污染源 | 水量 m3/h | 污 染 物 （mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ℃ | pH | SS | BOD5 | CN- | CODCr | 石油类 | 氨氮 | Zn | F- | Pb | S2- |
| 全厂生产废水 | 浓度 |  | 36 | 6-9 | ≤30 | / | ≤0.5 | 30-90 | ≤3 | ≤10 | ≤2 | ≤10 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | kg/h | 202.3 |  |  | ≤14.16 | / | ≤0.10 | 12.14 | ≤0.61 | ≤2.02 | ≤0.4 | ≤2.02 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | t/a | 169.932×104 |  |  | ≤118.94 | / | ≤0.84 | 101.98 | ≤5.12 | ≤16.97 | ≤3.36 | ≤16.97 | ≤1.70 | ≤1.70 |
| 生活污水 | 浓度 |  | 25 | 6-9 | 70 | 20 |  | 100 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | kg/h | 47.5 |  |  | 3.33 | 0.95 |  | 4.75 |  | 0.71 |  |  |  |  |
|  | t/a | 41.16×104 |  |  | 29.17 | 8.32 |  | 41.6 |  | 6.22 |  |  |  |  |
| 实际外排废水 | 浓度 |  |  | 6-9 | ≤30 | 3.8 | ≤0.5 | ≤50 | ≤3 | ≤5 | ≤2.0 | ≤10 | ≤1.0 | ＜1.0 |
|  | kg/h | 86.3 |  |  | ≤2.59 | 0.33 | ≤0.043 | 4.32 | 0.26 | ≤0.43 | ≤0.17 | ≤0.86 | ≤0.086 | ＜0.086 |
|  | t/a | 72.492×104 |  |  | 50.48 | 2.77 | 0.294 | 48.97 | 1.76 | 7.90 | 1.18 | 5.88 | 0.588 | 0.588 |

全厂总排口废水排放标准执行《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012表2中的钢铁联合企业排放标准限值。本项目单位产品基准排水量为0.72m3/t＜1.8m3/t，也符合《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012中钢铁联合企业单位产品基准排水量的要求。

图5  全厂水平衡

(2)水环境质量现状

现状监测结果表明：新桥溪（卓宅段）及九龙江干流各监测断面的pH、氨氮、总磷、化学需氧量、DO、铜、锌、铅、砷、汞、铁、锰、六价铬、镉、氟化物、硫化物、石油类、挥发酚、氰化物的监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，符合水环境功能区划要求。

(3)治理措施：

建设综合污水回用处理站和排水系统。排水系统包括生活排水系统、生产排水系统、雨水排水系统，低质水排水系统等四大排水系统，并建设综合污水回用处理站。

①生活排水系统

生活排水系统用于收集厂区生活污水，并经一体化生化处理装置处理达标后，再送至综合污水处理站净化再生回用。

②生产排水系统

生产排水系统用于收集厂区排放生产废水。废水收集后全部送厂区综合污水处理站集中处理，再抽取部分处理水经深度处理后，二者适当混合后回用于生产。少量水平衡富余废水用于绿化杂用或外排。

③雨水排水系统

雨水排水系统用于收集厂区排放雨水。雨水经综合污水处理站沉淀过滤处理后作为生产新水使用，其中初雨径流可送综合污水处理站生产废水处理设施净化再生回用。

④低质水排水系统

低质水排水系统，用于收集化水制备设施反洗水、污水深度处理设施反洗水、以及检化验酸碱废水等低质水，供低质水用户使用。

本项目为有效节约用水，提高用水效率，保护水体生态环境，建设污水回用处理站，对厂区综合污水再生利用。污水处理采用调节、混合、絮凝、澄清和过滤工艺，并对部分废水进行深度处理，采用双膜法即超滤和反渗透处理工艺。

(4)影响分析

本工程正常工况下生产过程产生的废水通过厂区污水管网排入园区污水处理厂集中深度处理，不直接对外排放。建设单位在生产过程中应采取有效措施杜绝事故排放。

4.2.2环境空气影响

(1)正常工况废气源强：

本项目的废气污染源主要分布在原料场、烧结工序、炼铁工序、炼钢工序、钢铁制品工序、钢铁铸造工序及相应的配套系统。

表20  原料场废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 规模（万t） | 设备规格 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（d） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（g/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废气量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |  |
| 原料场 | -- | 受料263万吨/年，混匀处理126.3万吨/年 | -- | 受料、再筛分粉尘 | 粉尘 | 类比法 | 200000 | 0.5~3 | 100~600 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 200000 | 30 | 6.0 | 350 | 40 |
|  |  |  |  | 混匀配料槽粉尘 | 粉尘 | 类比法 | 100000 | 0.5~3 | 150~300 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 100000 | 30 | 3.0 | 350 | 30 |
|  |  |  |  | 无组织污染源 | 粉尘 | 排污系数法 | -- | -- | 7.6 | -- | -- | 排污系数法 | -- | -- | 7.6 | 350 | 长545m、宽245m、高10m |

表21  烧结车间废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 规模（万t） | 设备规格 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（d） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（g/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废气量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |  |
| 烧结车间 | 烧结机 | 年产142万吨烧结矿 | 180 m2 | 燃料破碎筛分系统废气 | 粉尘 | 类比法 | 150000 | 0.5~5 | 75~750 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 150000 | 30 | 4.5 | 330 | 30 |
|  |  |  |  | 配料系统废气 | 粉尘 | 类比法 | 85000 | 0.5~3 | 42.5~255 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 85000 | 30 | 2.55 | 330 | 30 |
|  |  |  |  | 机尾整粒筛分系统废气 | 粉尘 | 类比法 | 318458 | 4.0 | 1273.8 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 318458 | 30 | 9.55 | 330 | 60 |
|  |  |  |  | 烧结机头烟气 | 烟尘 | 类比法 | 507400 | 3.0 | 1522.2 | 四电场静电除尘 | 98 | 类比法 | 507400 | 50 | 25.4 | 330 | 120 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 物料衡算法 |  | 1354 mg/m3 | 687.02 | 石灰石-石膏法脱硫 | 90 | 物料衡算法 |  | 135.4 | 68.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 180 mg/m3 | 91.3 | -- | -- | 类比法 |  | 180 | 91.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 物料衡算法 |  | 11.4 mg/m3 | 5.76 | 协同去除 | 90 | 物料衡算法 |  | 1.14 | 0.58 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二噁英 | 类比法 |  | -- | -- | -- | -- | 类比法 |  | 0.5TEQng/m3 | 0.25TEQg/h |  |  |
|  |  |  |  | 无组织污染源 | 粉尘 | 排污系数法 | -- | -- | 2.78 | -- | -- | 排污系数法 | -- | -- | 2.78 |  | 长364m、宽197m、高8m |

表22  炼铁车间废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 规模（万t） | 设备规格 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（d） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（g/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废气量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |  |
| 炼铁车间 | 高炉 | 年产100万吨铁水 | 1080 m3 | 喷煤原煤贮运系统转运站粉尘 | 粉尘 | 类比法 | 30000 | 0.5~3 | 15~90 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 30000 | 25 | 0.75 | 350 | 30 |
|  |  |  |  | 喷煤煤粉制备及干燥烟气 | 烟尘 | -- | 5868 | -- | -- | 旋风+袋式除尘 | 99.9 | 类比法 | 5868 | 25 | 0.15 | 350 | 30 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 物料衡算法 |  | 98 mg/m3 | 0.576 | -- | -- | 物料衡算法 |  | 98 | 0.576 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 200 mg/m3 | 1.2 | -- | -- | 类比法 |  | 200 | 1.2 |  |  |
|  |  |  |  | 喷吹罐卸压、粉仓粉尘 | 粉尘 | -- | 20000 | -- | -- | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 20000 | 25 | 0.5 | 350 | 30 |
|  |  |  |  | 高炉炉前原料系统粉尘 | 粉尘 | 类比法 | 386904 | 4.25 | 1644.3 | 袋式除尘 | 99.4 | 类比法 | 386904 | 25 | 9.7 | 350 | 50 |
|  |  |  |  | 出铁场粉尘 | 烟尘 | 类比法 | 345238 | 0.35~3 | 578.3 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 345238 | 25 | 8.6 | 350 | 60 |
|  |  |  |  | 热风炉烟气 | 烟尘 | 类比法 | 140180 | 6.1 mg/m3 | 0.86 | -- | -- | 类比法 | 140180 | 6.1 | 0.86 | 350 | 80 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 物料衡算法 |  | 98 mg/m3 | 13.76 | -- | -- | 物料衡算法 |  | 98 | 13.76 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 200 mg/m3 | 28 | -- | -- | 类比法 |  | 200 | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 碾泥机室 | 粉尘 | 类比法 | 12000 | 0.5~2 | 6~24 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 12000 | 25 | 0.3 | 350 | 30 |
|  |  |  |  | 铸铁机室 | 粉尘 | 类比法 | 25000 | -- | -- | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 25000 | 25 | 0.625 | 350 | 30 |
|  |  |  |  | 无组织污染源 | 粉尘 | 排污系数法 | -- | -- | 1.89 | -- | -- | 排污系数法 | -- | -- | 1.89 | 350 | 长610m、宽350m、高8m |

表23 炼钢车间废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 规模（万t） | 设备规格 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（d） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（g/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废气量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |  |
| 炼钢车间 | 转炉 | 年产63万吨钢水 | 120t | 散状料上料系统 | 粉尘 | 类比法 | 50000 | 0.5~3 | 87.5 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 30000 | 20 | 1.0 | 204 | 30 |
|  |  |  |  | 铁水倒罐站及铁水预处理粉尘 | 烟尘 | 类比法 | 300000 | 2.0 | 600 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 300000 | 20 | 6.0 | 204 | 60 |
|  |  |  |  | 脱硫剂输送尾气 | 粉尘 | 类比法 | 5000 | 3 | 15 | 袋式除尘 | 99.3 | 类比法 | 5000 | 20 | 0.1 | 204 | 30 |
|  |  |  |  | 转炉一次烟气 | 烟尘 | 类比法 | 98000 | 100 | 9800 | “LT”干法除尘 | 99.9 | 类比法 | 98000 | 50 | 4.9 | 204 | 60 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 200 mg/m3 | 19.6 | -- | -- | 类比法 |  | 200 | 19.6 |  |  |
|  |  |  |  | 转炉二次烟气 | 烟尘 | 类比法 | 199449 | 2.0 | 399.9 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 199449 | 20 | 4.0 | 204 | 60 |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 物料衡算法 |  | 27.1 mg/m3 | 5.4 | 协同去除 | 90 | 物料衡算法 |  | 3 | 0.9 |  |  |
|  |  |  |  | 精炼烟气 | 烟尘 | 类比法 | 100000 | 2 | 200 | 袋式除尘 | 99 | 类比法 | 100000 | 20 | 2 | 120 | 30 |
|  |  |  |  | 连铸切割、板坯火焰清理机烟气及连铸结晶器废气 | 烟尘 | 类比法 | 30000 | 3 | 90 | 湿式电除尘 | 99 | 类比法 | 30000 | 30 | 0.9 | 120 | 30 |
|  |  |  |  | 中间罐维修区和浇铸平台粉尘 | 烟尘 | 类比法 | 20000 | 3 | 60 | 袋式除尘 | 99.3 | 类比法 | 20000 | 20 | 0.4 | 120 | 30 |
|  |  |  |  | 无组织污染源 | 粉尘 | 排污系数法 | -- | -- | 4.48 | -- | -- | 排污系数法 | -- | -- | 4.48 | 204 | 长260m、宽205m、高8m |

表24  特钢制品车间废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 规模（万t） | 设备规格 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（d） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（g/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废气量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |  |
| 特钢制品车间 | -- | 28万吨/年棒材 |  | 加热炉烟气 | 烟尘 | 类比法 | 38994 | 6.1 mg/m3 | 0.24 | -- | -- | 类比法 | 38994 | 6.1 mg/m3 | 0.24 | 3500h | 60 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 物料衡算法 |  | 98 mg/m3 | 3.83 | -- | -- | 物料衡算法 |  | 98 mg/m3 | 3.83 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 200 mg/m3 | 7.8 | 低氮燃烧 | -- | 类比法 |  | 200 mg/m3 | 7.8 |  |  |
|  |  |  |  | 热机组粉尘 | 粉尘 | 类比法 | 30000 | 0.3~0.5 |  | 湿式电除尘 | 94 |  | 30000 | 30 | 0.9 | 3500h | 30 |
|  |  | 28万吨/年棒材 |  | 加热炉烟气 | 烟尘 | 类比法 | 38994 | 6.1 mg/m3 | 0.24 | -- | -- | 类比法 | 38994 | 6.1 mg/m3 | 0.24 | 3500h | 60 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 物料衡算法 |  | 98 mg/m3 | 3.83 | -- | -- | 物料衡算法 |  | 98 mg/m3 | 3.83 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 200 mg/m3 | 7.8 | 低氮燃烧 | -- | 类比法 |  | 200 mg/m3 | 7.8 |  |  |
|  |  |  |  | 热机组粉尘 | 粉尘 | 类比法 | 25000 | 0.3~0.5 |  | 湿式电除尘 | 94 |  | 25000 | 30 | 0.75 | 3500h | 30 |
|  |  |  |  | 无组织污染源 | 粉尘 | 排污系数法 | -- | -- | 2.42 | -- | -- | 排污系数法 | -- | -- | 2.42 | 3500h | 长490m、宽108m、高8m |

表25  铸铁一分厂中频炉废气污染物产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 粉尘 | 有组织 | 0.35 | 73.5 | 368.24 | 30 | 6.3 | 52.61 |
|  | 无组织 | / | 2.8 | 14.03 | / | 1.54 | 7.72 |
| 合计 | / | 76.3 | 382.27 | / | 7.84 | 60.33 |

注：年工作时间5010h；类比同类项目，无组织粉尘在车间内考虑45%的自然沉降率。

表26  铸铁一分厂砂处理粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器 风量 （m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 砂处理粉尘 | 195000 | 3 | 585 | 2930.85 | 30 | 5.85 | 29.31 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 1.63 | 8.17 |
| 合计 | / | / | 585 | 2930.85 | / | 7.48 | 37.48 |

表27  铸铁一分抛丸粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 除尘器风量（m3/h） | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 抛丸粉尘 | 105000 | 519.0 | 2600 | 30 | 3.15 | 15.78 |

表28  铸铁一分打磨粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 打磨粉尘 | 64000 | 4.05 | 259.5 | 1300 | 30 | 1.92 | 9.62 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 1.5 | 7.52 |

表29 喷漆废气产生及排放情况表

| 作业场所 | 污染物 | 产生量 | 产生浓度 | 处理措施及效率 | 排放 方式 | 处理风量m3/h | 排放量 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |  |  | 排放 速率kg/h | 浓度mg/m3 |
| 防锈处理线 | 漆雾 | 5.39 | 67.38 | 干式漆雾净化器95% | 30m高排气筒 | 80000 | 0.27 | 3.38 |
|  | 二甲苯 | 2.16 | 27 | 活性炭有机溶剂净化装置95% | 30m高排气筒 | 80000 | 0.108 | 1.35 |
|  |  | 0.022 | / | 屋顶风机排风 | 无组织排放 | / | 0.022 | / |
|  | T V O C | 11.39 | 142.38 | 活性炭有机溶剂净化装置95% | 30m高排气筒 | 80000 | 0.57 | 7.13 |
|  |  | 0.114 | / | 屋顶风机排风 | 无组织排放 | / | 0.114 | / |

表30  铸铁二分厂中频炉废气污染物产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 粉尘 | 有组织 | 0.35 | 70 | 350.7 | 30 | 6 | 30.06 |
|  | 无组织 | / | 2.2 | 11.02 | / | 1.21 | 6.06 |
| 合计 | / | 72.2 | 361.72 | / | 7.21 | 36.12 |

注：年工作时间5010h；类比同类项目，无组织粉尘在车间内考虑45%的自然沉降率。

表31  铸铁二分厂砂处理粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 砂处理粉尘 | 72000 | 3 | 216 | 1082.16 | 30 | 2.61 | 13.08 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 0.91 | 4.56 |
| 合计 | / | / | 216 | 1082.16 | / | 3.52 | 17.64 |

表32  铸铁二分厂抛丸粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 除尘器风量（m3/h） | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 抛丸粉尘 | 130000 | 598.8 | 3000 | 30 | 3.9 | 19.54 |

表33  铸铁二分厂打磨粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 打磨粉尘 | 85000 | 3.52 | 299.4 | 1500 | 30 | 2.55 | 12.78 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 1.3 | 6.51 |

表34  铸铁二分厂喷漆废气产生及排放情况表

| 作业场所 | 污染物 | 产生量 | 处理措施及效率 | 排放 方式 | 处理风量m3/h | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |  |  | 排放 速率kg/h | 浓度mg/m3 |
| 防锈处理线 | 漆雾 | 11.98 | 66.6 | 干式漆雾净化器95% | 30m高排气筒 | 180000 | 0.6 | 3.33 |
|  | 二甲苯 | 4.79 | 26.6 | 活性炭有机溶剂净化装置95% | 30m高排气筒 | 180000 | 0.24 | 1.33 |
|  |  | 0.048 | / | 屋顶风机排风 | 无组织排放 | / | 0.048 | / |
|  | VOCs | 25.31 | 140.6 | 活性炭有机溶剂净化装置95% | 30m高排气筒 | 180000 | 1.27 | 7.06 |
|  |  | 0.25 | / | 屋顶风机排风 | 无组织排放 | / | 0.25 | / |

表35 铸铁三分厂中频炉废气污染物产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 粉尘 | 有组织 | 0.35 | 56 | 280.56 | 30 | 4.8 | 24.05 |
|  | 无组织 | / | 1.7 | 8.52 | / | 0.94 | 4.71 |
| 合计 | / | 57.7 | 289.08 | / | 5.74 | 28.76 |

注：年工作时间5010h；类比同类项目，无组织粉尘在车间内考虑45%的自然沉降率。

表36 铸铁三分厂砂处理粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 砂处理粉尘 | 78000 | 2.5 | 195 | 977 | 30 | 1.95 | 9.77 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 0.54 | 2.71 |
| 合计 | / | / | 195 | 977 | / | 2.49 | 12.48 |

表37  铸铁三分厂抛丸粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 除尘器风量（m3/h） | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 抛丸粉尘 | 45000 | 199.6 | 1000 | 30 | 1.35 | 6.76 |

表38  铸铁三分厂打磨粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 打磨粉尘 | 30000 | 2.0 | 59.9 | 300 | 30 | 0.9 | 4.51 |
|  | 无组织 | / | / | / | / | 0.55 | 2.76 |

表39  铸铁四分厂中频炉废气污染物产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 粉尘 | 有组织 | 0.35 | 25.2 | 126.25 | 30 | 2.16 | 10.82 |
|  | 无组织 | / | 0.8 | 4.01 | / | 0.44 | 2.2 |
| 合计 | / | 26 | 130.26 | / | 2.6 | 13.02 |

注：年工作时间5010h；类比同类项目，无组织粉尘在车间内考虑45%的自然沉降率。

表40  铸铁四分厂砂处理粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 砂处理粉尘 | 60000 | 2 | 120 | 601.2 | 30 | 1.8 | 9.02 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 0.33 | 1.65 |
| 合计 | / | / | 120 | 601.2 | / | 3.2 | 10.67 |

表41  铸铁四分厂抛丸粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 除尘器风量（m3/h） | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 抛丸粉尘 | 15000 | 89.8 | 450 | 30 | 0.45 | 2.25 |

表42  铸铁四分厂打磨粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 打磨粉尘 | 35000 | 2.6 | 89.8 | 450 | 30 | 1.05 | 5.26 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 0.39 | 1.95 |

表43  铸铁四分厂喷漆废气产生及排放情况表

| 场所 | 污染物 | 产生量 | 处理措施及效率 | 排放 方式 | 处理风量m3/h | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |  |  | 排放 速率kg/h | 浓度mg/m3 |
| 防锈处理线 | 漆雾 | 3.59 | 65.3 | 干式漆雾净化器95% | 30m高排气筒 | 55000 | 0.18 | 3.27 |
|  | 二甲苯 | 1.44 | 26.2 | 活性炭有机溶剂净化装置95% | 30m高排气筒 | 55000 | 0.072 | 1.31 |
|  |  | 0.014 | / | 屋顶风机排风 | 无组织排放 | / | 0.014 | / |
|  | T V O C | 7.59 | 138 | 活性炭有机溶剂净化装置95% | 30m高排气筒 | 55000 | 0.38 | 6.91 |
|  |  | 0.076 | / | 屋顶风机排风 | 无组织排放 | / | 0.076 | / |

表44  铸铁五分厂中频炉废气污染物产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 粉尘 | 有组织 | 0.35 | 19.25 | 96.44 | 30 | 1.65 | 8.27 |
|  | 无组织 | / | 0.6 | 3.01 | / | 0.36 | 1.8 |
| 合计 | / | 19.85 | 99.45 | / | 2.01 | 10.07 |

注：年工作时间5010h；类比同类项目，无组织粉尘在车间内考虑45%的自然沉降率。

表45  铸铁五分厂砂处理粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 砂处理粉尘 | 40000 | 3 | 120 | 601.2 | 30 | 1.2 | 6.01 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 0.3 | 1.5 |
| 合计 | / | / | 120 | 601.2 | / | 1.54 | 7.51 |

表46  铸铁五分厂抛丸粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 除尘器风量（m3/h） | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 抛丸粉尘 | 20000 | 119.76 | 600 | 30 | 0.6 | 3.01 |

表47  铸铁五分厂打磨粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 打磨粉尘 | 46000 | 2.6 | 119.76 | 600 | 30 | 1.38 | 6.91 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 0.62 | 3.11 |

表48 铸钢一分厂中频炉废气污染物产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 粉尘 | 有组织 | 0.35 | 33.25 | 166.58 | 30 | 2.85 | 14.28 |
|  | 无组织 | / | 1.05 | 5.26 | / | 0.58 | 2.91 |
| 合计 | / | 34.3 | 171.84 | / | 3.43 | 17.19 |

注：年工作时间5010h；类比同类项目，无组织粉尘在车间内考虑45%的自然沉降率。

表49  铸钢一分厂砂处理粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 砂处理粉尘 | 90000 | 2.25 | 202.5 | 1012.27 | 30 | 2.7 | 13.53 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 0.56 | 2.81 |
| 合计 | / | / | 202.5 | 1012.27 | / | 3.26 | 16.34 |

表50  铸钢一分厂抛丸粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 除尘器风量（m3/h） | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 抛丸粉尘 | 18000 | 104.79 | 525 | 30 | 0.54 | 2.71 |

表51 铸钢一分厂打磨粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 打磨粉尘 | 41000 | 2.56 | 104.79 | 525 | 30 | 1.23 | 6.16 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 0.46 | 2.3 |

（2）铸钢二分厂

表52 铸钢二分厂精炼炉及烘炉废气污染物产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 粉尘 | 有组织 | ≤0.35 | 26.25 | 131.51 | 30 | 2.25 | 11.27 |
|  | 无组织 | / | 0.81 | 4.06 | / | 0.45 | 2.25 |
| 合计 | / | 27.06 | 135.57 | / | 2.7 | 13.52 |

注：年工作时间5010h；类比同类项目，无组织粉尘在车间内考虑45%的自然沉降率。

表53  铸钢二分厂砂处理粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 除尘器风量（m3/h） | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 g/m3 | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 砂处理粉尘 | 50000 | 3 | 150 | 751.5 | 30 | 1.5 | 7.52 |
| 无组织 | / | / | / | / | / | 0.3 | 1.5 |
| 合计 | / | / | 150 | 751.5 | / | 1.8 | 9.02 |

表54  铸钢一分厂抛丸粉尘产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 除尘器风量（m3/h） | 产生量 | 浓度mg/m3 | 排放量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 抛丸粉尘 | 12000 | 74.85 | 375 | 30 | 0.36 | 1.8 |

本项目新建300t/d回转窑1座。活性石灰生产过程的废气污染源主要为：原料系统粉尘；炉窑焙烧烟气；炉窑卸料粉尘；成品部分磨碎、筛分、贮运过程产生的粉尘。

活性石灰工序原料系统在石灰石、白云石破碎、筛分、输送、给料时由于物料落差有大量粉尘产生，污染源分布较广，粉尘产生浓度约0.5～3g/m3，粉尘产生量为514.7t/a。

建设工程拟采用一套袋式除尘器对活性石灰车间原料系统的粉尘进行治理，预计总废气量达20000m3/h，净化后废气粉尘排放浓度≤30mg/m3，粉尘总排放量为0.6kg/h。4套除尘系统的废气处理后集中排放，排气筒高度30m。

回转窑烟气为窑内煅烧后烟气经预热器排出的尾气，类比武钢日产300t石灰的回转窑废气，烟尘产生浓度约1～5g/m3。回转窑焙烧以高炉煤气为燃料，每座回转窑高炉煤气用量为14348m3/h，回转窑采用低氮燃烧技术，回转窑废气量约23387m3/h，并预留加装烟气脱硝装置空间，类比湛江钢铁项目，氮氧化物产生浓度≤200mg/m3，建设工程拟采用一套袋式除尘器对回转窑预热器出口烟气进行净化，净化后烟气外排粉尘浓度≤30mg/m3，烟尘排放速率≤0.7kg/h，氮氧化物排放浓度≤200mg/m3，氮氧化物排放速率≤4.7kg/h，二氧化硫排放浓度≤98mg/m3，二氧化硫排放速率≤2.3kg/h，排放高度约60m。

回转窑冷却器出口和窑头罩有粉尘产生，建设工程拟设一套布袋除尘器除尘，回转窑设一套除尘系统。根据类比，除尘系统处理风量约15000m3/h，废气初含尘浓度3g/m3，则粉尘产生速率约45kg/h。

废气经布袋除尘器净化后达标排放，粉尘排放浓度≤30mg/m3，则除尘系统外排废气粉尘排放量约0.45kg/h，排放高度约30m。

建设工程拟采用一台除尘器对成品贮运系统产生的粉尘进行净化处理。预计成品贮运系统的除尘设施的总处理风量约30000m3/h。废气粉尘初含尘浓度约粉尘产生浓度约3g/m3，粉尘产生速率约90kg/h。

废气处理后达标排放，粉尘排放浓度≤30mg/m3，粉尘排放速率≤0.9kg/h，排放高度应约30m。

本项目利用富余煤气建设一座热电站，装机容量为1×15MW热电机组，年发电量12000×104kWh，自耗电率8%。本项目热电厂消耗高炉煤气约86856.8m3/h。自备热电厂废气排放量约141576m3/h，烟尘排放浓度约6.1mg/m3，烟尘排放速率≤0.87kg/h，高炉煤气含硫量约为80.0mg/m3，S转化率按100%转化成SO2计，则自备热电站排放的SO2排放速率为13.9kg/h，排放浓度约98mg/m3，排放量为116.8t/a；氮氧化物的产生量参照湛江钢铁项目，NOx排放浓度≤200mg/m3，则本项目的排放速率为≤28.3kg/h，排放量为319.2t/a，排气筒高度为60m。

（2）非正常工况废气排放源强

烧结机头烟气电除尘器出现故障，除尘效率降低至80%；烧结烟气脱硫系统出现故障，脱硫效率降低至80%。

高炉煤气非正常情况下点火放散；

转炉二次烟气除尘系统出现故障，除尘效率降低至80%；

这些事故一般不会同时出现，各事故排放时间一般不超过0.5～1h。非正常工况废气排放源强见表55。

表55  非正常工况废气排放源强表

| 序 号 | 污染源 | 事故原因 | 排放高度（m） | 废气量(m3/h) | 排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 粉尘/烟尘 | SO2 | NO2 |
| 1 | 烧结机头烟气 | 除尘、脱硫系统故障 | 120 | 507400 | 304.4 | 137.4 | / |
| 2 | 高炉煤气非正常情况下点火放散 | 用户出现故障 | 60 | 390874 | 2.4 | 38.4 | 78.2 |
| 3 | 转炉二次烟气 | 除尘系统故障 | 60 | 199449 | 79.98 | / | / |

(3)大气环境质量现状

现状监测结果表明，评价区监测的SO2、NO2、PM10、TSP、PM2.5、氟化物、CO浓度均符合(GB3095-2012)二级标准；硫酸雾浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）最高容许浓度限值；TVOC、氨浓度符合《室内空气质量标准》(GBT18883-2002)；非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》规定的限值；二噁英浓度符合日本环境空气质量标准限值0.6 pgTEQ/Nm3；苯酚、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛、硫化氢、氟化物及重金属指标均未检出。总体来说评价区环境空气质量较好。

(4)影响分析

根据大气预测结果，项目建成后排放污染物在评价范围内的20个现有村庄处预测结果显示，SO2、NO2、氟化物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛和酚小时浓度叠加预测的最大占标率分别为10.96%、19.04%、9.60%、0.99%、0.13%、3.51%、0.33%、21.37%和38.78%。；SO2、NO2、TSP、PM10和氟化物日均浓度叠加预测的最大占标率分别为22.73%、42.17%、67.36%、68.84%和8.13%；SO2、NO2、TSP和PM10年均浓度叠加预测的最大占标率分别为5.43%、3.36%、11.32%和14.26%。各保护目标处SO2、NO2、氟化物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛和酚小时浓度、SO2、NO2、TSP、PM10和氟化物日均浓度、SO2、NO2、TSP和PM10年均浓度均低于评价标准，本项目对周围敏感点的空气质量影响在环境容量允许范围之内。

从大气环境保护角度分析，本项目选址和厂区平面布置合理、废气排放方式可行，本项目对周围环境敏感点影响基本在环境容量允许范围之内，本项目在落实各项环保措施和环境防护距离范围内居民拆迁安置的前提下，从大气环境保护角度分析，本项目建设基本可行。

4.2.3噪声影响

根据现状监测结果显示，规划区边界处噪声昼间监测值为41.0~56.2 dB(A)之间，夜间噪声监测值为38.6~48.8 dB(A)之间，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的Ⅲ类区标准。

项目建成后，厂界处的环境噪声声级有所提高，但区域的环境噪声无明显改变，拟建项目厂界处的昼间、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。区域声环境质量依然能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。因此，从声环境影响的角度分析，本项目营运后对周围环境的影响是较小的。

4.2.4生态影响

土壤环境质量现状监测结果表明：规划区及附近农田土壤均呈弱酸性，所有点位土壤中的铜、铅、锌、砷、汞、镉、铬、镍的含量均小于《土壤环境质量标准》中二级标准限值，二噁英含量低于日本标准。规划区内土壤环境现状良好。

本项目占用场址要为林地和荒地，耕地等产值较高类型的土地所占比例较小，总体开发占用林地、农地的面积不大，对当地土地利用影响有限。项目区的植物资源及群落类型均为广布性的类型，非该地段所特有而尚待特别保护的植被资源，因此，项目施工对区域生物多样性不会造成明显的影响。

该项目运行期在正常生产情况下，通过采取严格、有效的污染源控制措施，进入大气或沉降进入其周围较土壤中的金属化合物和非金属无机物等污染物较少，对植物的毒害、土壤的污染作用较小；但如果长期非正常情况排放废气污染物，则厂区外围大气环境和附近土壤将会受到污染影响，其通过食物链而危及动植物产品质量和人群健康，应引起高度重视。

4.2.5固体废物

本工程的大部分固体废物均为可利用的工业原料，厂方已基本确定处置方案，这些方案采用后可大量减少固体废物的数量，并创造一定的环境效益和经济效益，是基本可行的。因此从固体废物影响角度上看，本项目在采用拟定的固体废物处置方案和选择拟定的临时堆放场后，本项目的建设基本是可行的。

4.2.6环境风险

根据计算，在采取一定事故防范措施后本项目毒物泄漏最大可信事故风险值为9.25×10-6/a，低于化工行业风险统计值8.33×10-5/a。

泄漏风险的后果是严重的，当泄漏量、泄漏事故控制时间大于本评价设定的情形，则风险影响范围和程度将大于以上预测值。

建设单位应采取更有力的措施来减少事故的发生概率，设置各风险物品监测设施，一旦发生泄漏事故立即报警并联锁关停有关设备，消除事故排放，保证在短时间内，自动启动泄漏气体收集、吸收系统等措施，并应及时疏散事故影响范围内的员工和居民。

建设单位应按国家、福建省突发环境事件应急预案的有关规定，制定本企业突发环境事件应急预案，报有关部门审批备案，组织员工遵照执行。应急预案应规定人群疏散方案，包括疏散引导机构、疏散方向、疏散方式、疏散救助、疏散安置等内容，进行定期演习训练，并定期向安全防护距离之内的人群进行宣传和引导。

5环境影响评价结论要点

5.1产业政策符合性

本项目直接利用铁水、钢水生产铸铁件和铸钢件，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类的“直接利用高炉铁液生产铸铁件的短流程熔化工艺与装备”的要求；同时建设单位将按照可持续发展和循环经济理念，提高环境保护和资源综合利用水平。本项目的建设是基本符合国家的相关产业政策的。

5.2厂址符合性

漳平市西园乡位于规划建设中的漳平工业新区西园地界。从漳平市城市总体规划（2006-2020）中规划区统筹规划图可看到，钢铁铸造基地已纳入城市总体规划中，该片厂区土地利用类型为工业集中区用地范筹内，符合规划要求。

5.3清洁生产水平

本项目一、二期工程多数指标基本达到国内先进水平，按照就低不就高的原则，判定本项目一、二期工程的清洁生产水平均达到国内清洁生产基本水平，因此建设单位应积极寻求更先进的工艺技术，加强污染防治措施，减少污染物的排放。

但由于本环评所用数据主要来自《可行性研究报告》及其它类比资料，因此，此处的清洁生产评价仅仅是预评估。建议在项目建成投产后，根据实测数据进行一次清洁生产审计，则可以找出许多清洁生产的机会，进一步提高企业清洁生产水平。

5.4环保措施可行性及达标排放

建设单位拟采用的各种环保措施，是合理可行的，但也存在一些不足之处及环保措施缺漏之处。本评价提出了相应的对策与建议。建设单位认真落实并实施本评价及本项目《可研报告》提出的各项环保措施与对策，并保证各处理措施与对策有效运行，本项目的污染物排放对环境的影响将得到有效的控制。本项目建成后，在正常生产状况下，各污染物可稳定达标排放。

5.5总量控制

本项目建成投产后，采取了相应的治理措施，生产污染得到有效的控制。企业本身应积极推行清洁生产，从源头上减少污染物排放量，实现全面达标工程的目标，来满足总量控制的要求。

5.6初步结论

漳平龙鑫钢铁有限公司现代装备制造业特钢铸造基地项目建设地点位于漳平市西园乡北部的遂林村，作为城市钢铁厂迁建项目，工程在落实产能等前提下，符合国家产业政策的相关规定要求；选址符合区域总体规划、生态功能区划、环境功能区划的要求，生产过程也基本符合清洁生产原则；拟选厂址具有较好的外部条件，工程所在地环境质量现状基本达到功能区规定要求；本项目拟采取的污染防治措施基本可行，拟建工程对周围环境的影响可控制在允许范围之内，所需总量能得到调剂。项目建成后周边环境质量基本可达到功能区规定要求。建设单位在严格落实本报告书及可研提出的各项环保措施、安全风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，并满足安全生产的前提下，从环保的角度分析，本工程建设是可行的。