2024年01月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2024年度1月共31天，完成有效监测31天，空气质量一级22天，二级9天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为2.82。

表1 2024年01月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.006 | 0.021 | 0.043 | 0.025 | 1.1 | 0.096 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.075 | 4.00 | 0.160 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | / | / |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |

与上月环比，SO2浓度保持不变；NO2浓度上升5%；PM10浓度上升16.2%；PM2.5浓度上升38.9%；CO浓度上升10%；O3浓度上升37.1%。综合指数提高0.49。

与去年同比，SO2浓度下降14.3%；NO2浓度上升50%；PM10浓度上升34.4%；PM2.5浓度上升38.9%；CO浓度上升37.5%；O3浓度上升12.9%。综合指数提高0.65。

2024年1月我市首要污染物为PM2.5，测得的空气质量单项指数为：0.71，日均浓度范围为8-50μg/m3。次要污染物为PM10，单项指数均为：0.61。

- 酸雨状况

2024年1月份共采集酸雨样本数为4个，pH测值范围6.0∼6.3，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。

龙岩市漳平环境监测站

2024年2月20日